## Slide 1: 第五章 计算机组成
计算机的三个子系统：CPU、主存和I/O子系统
计算机中央处理器(CPU) 的组成与作用
计算机的指令执行顺序
存储器的层次结构、主存和地址空间
定义输入/输出子系统
理解计算机是如何使用管道和并行处理改善吞吐量
区分设计计算机体系结构的两种主要趋势

## Slide 2
计算机硬件（子系统）

## Slide 3
数据寄存器
指令寄存器
程序计数器
ALU
CU
数据寄存器
数据寄存器
5.2 CPU
寄存器组
快速存储器
临时存储器

## Slide 4
5.3 主存储器
主存储器 (Main memory)：
  存储单元的集合。
地址(Address)：
  用来区别每一个存储单元的唯一的标识符。
  用无符号数表示
地址空间(Address space)：
  所有在存储器中可标识的独立地址单元的总数。
Cache memory :高速缓冲存储器
80-20 rule：指计算机通常会花费80%的时间来读取20%的数据

## Slide 5
存储器的重要数量级
位模式：8 比特 (bit) 为 1字节 （byte）.
1Byte=8 bit
1KB=210 B=1024byte=1024 x 8 bits
名 称 | K | M | G | T | P | E | Z | Y
英文称谓 中文称谓 | kilo 千 | mega 兆 | giga 吉 | tera 太 | peta 拍 | exa 艾 | zeta 泽 | yotta 尧
量级数值 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280

## Slide 6
数据总线
地址总线
控制总线
计算机的三总线
数据总线决定计算机字长
如，8位，16位，32位
地址总线决定计算机存储空间大小
控制总线决定计算机控制命令的数量

## Slide 7: 总线宽度

## Slide 8
主存储器
值
地址
N
=2n
地址线宽度：n=log2N
数据线宽度
计算机字长：8，16. …

## Slide 9
AB
DB
8-bit

## Slide 10
DB
16-bit
AB

## Slide 11
DB
32-bit
AB

## Slide 12
例：一台计算机的主存储器地址空间为 32 MB ，计算机 字长为单个字节，试问，该计算机的地址线宽度是多少?
解：
地址空间 32 MB, 或： 225 (25 x 220). 字长为单字节
log2 225 or 25 bits
存储单元的计算实例

## Slide 13
地址空间为
128 MB
例2：
计算机字长为
1 bytes
地址总线的宽度是多少?
log2 (27 x 220)=27

## Slide 14
地址空间为
128 MB
例3：
计算机字长为
2 bytes
地址总线的宽度是多少?
log2 (27 x 220) /21=26

## Slide 15
地址空间为
128 MB
例4：
计算机字长为
4 bytes
地址总线的宽度是多少?
log2 (27 x 220) /22=25

## Slide 16
Example 2
例：一台计算机的主存储器地址空间为 128 MB ，计算机 字长为8个字节，试问，该计算机的地址线宽度是多少?
解：
地址空间 128 MB, 或： 227 (27 x 220) 字长为8 (23) bytes
log2 (27 x 220) /23=24

## Slide 17
内部存储器类型
存储器类型
R A M
R O M
计算机中的主存
用户可以读、写信息
易失性存储器.
SRAM
(static RAM)
DRAM
(dynamic RAM)
使用触发器门来保存数据无需刷新
使用电容
需要动态刷新
(random access memory)
(Read-only memory)
用户只读、不能写
非易失性存储器.
PROM: (programmable ROM)
可编程只读存储器
EPROM:(Erasable programmable ROM)
可擦除可编程只读存储器)
EEPROM(E 2PROM):
Electronically erasable programmable ROM
电可擦除可编程只读存储器

## Slide 18
计算机需要高速存储器作为寄存器
中速存储器作为高速缓冲寄存器
快速存储器作为主存
存储器的层次结构
价格
速度
容量
大容量外部存储器
DISK

## Slide 19
需要Cache? 80-20 rule.
程序数据
？
存储器的层次结构
Y
N

## Slide 20
I/O子系统
输入/输出子系统
非存储设备
存储设备
与CPU、内存通信
不能存储信息
键盘
可存储信息
大容量
显示器
打印机
磁介质
光介质
磁带
磁盘
DVD DVD/W
CD CD-R/W
CD-ROM的基本速率：150KB/S

## Slide 21
CD-ROM: 一种光存储设备(optical device)，数据由厂家事先装盘，而且不能被擦除
CD-R: 是一种光存储设备，用户可将数据写入盘中且数据不能被擦除
CD-RW: 是一种光存储设备，用户将数据写入盘中，且数据可以被擦除并重写多次
DVD: 是高容量的
光存储设备
光介质类型
基本速率：150Kb/s
表示方法： 倍速X 如：16X， 40X
Feature ---------------------------------
single-sided, single-layer
single-sided, dual-layer
double-sided, single-layer
double-sided, dual-layer
Capacity ----------
4.7 GB
8.5 GB
9.4 GB
17 GB

## Slide 22
数据总线
地址总线
控制总线
5.5 子系统的互连
数据总线决定计算机字长
如，8位，16位，32位
地址总线决定计算机存储空间大小
控制总线决定计算机控制命令的数量

## Slide 23
I/O 设备的连接
控制器(controller)
  负责处理CPU与存储器和低速I/O设备间的I/O操作
  有并行和串行两类

## Slide 24
控制器类型
SCSI 控制器
FireWire
USB
HDMI

## Slide 25
SCSI 控制器
SCSI：small computer system interface 小型计算机系统接口
是一个8、16或32的并行接口
1984 Macintosh computer
终结器
菊花链
每个设备有唯一地址

## Slide 26
FireWire(IEEE 1394串行接口) 控制器
速度可达50MB/sec
可连63 个
与SCSI相比，无需终结器

## Slide 27
USB：
Universal serial bus controller
通用串行总线控制器
USB控制器
连接低电压设备
4根线：
+5V, GND
数据信号线
版本 1.0，2. 0， 3.0

## Slide 28
HDMI: 高清多媒体接口
High Definition Multimedia Interface
是一种全数字化视频和声音发送接口，可以发送未压缩的音频及视频信号。
HDMI

## Slide 29
I/O 设备寻址
I/O独立寻址
I/O存储器映射寻址

## Slide 30
I/O独立寻址
地址重叠
依靠指令区分
Read/write
Input/output

## Slide 31
I/O存储器映射寻址
优点：指令集较小
缺点：控制器中的寄存器占用了一部分主存地址
例：每个控制器有4个寄存器，若系统有
4 个I/O控制器则，共占用16个地址

## Slide 32
5.6 I/O 操作方式
程序控制输入/输出
中断控制输入/输出
直接存储器存取（DMA）

## Slide 33
程序控制输入输出
最简单的一种同步：
CPU等待I/O设备
直到I/O操作完成
特点：
控制简单
CPU利用率低

## Slide 34
中断控制输入输出
工作方式：
CPU发出I/O命令
继续其它任务
I/O设备准备就绪后通知CPU(中断请求)
CPU响应请求
完成I/O操作
继续执行其它任务
特点：
控制相对复杂
CPU利用率高

## Slide 35
直接存储器存取(DMA)
DMA: Direct Memory Access
Transfers a large block of data between a high-speed I/O device

## Slide 36
DMA
工作方式：
适用于高速设备间传送大量数据
内存与磁盘间
特点：
在传送数据期间
CPU空闲

## Slide 37
CISC
  Complex Instruction Set Computer :复杂指令集计算机
  指令数量多，功能强大，容易实现
  如：X86系列
RISC :
  Rreduced Instruction Set Computer :精简指令集计算机
  指令数量少，复杂功能用简单指令实现
  例： ARM
5.7 CPU体系结构的两种设计

## Slide 38: 指令执行
计算机中各条指令是顺序执行的，完成一条指令再执行下一条指令。
取指令
执行指令
指令译码
开始
CPU
取指令
1
执行
1
取操
作数2
执行
2
存结果
1
取指令
2
BUS
忙碌
忙碌
忙碌
忙碌
指令串行执行存在的问题

## Slide 39: 流水线工作原理
如将一条指令分成按三个阶段完成：
  取指令、指令译码、执行指令
  假设每个周期为t，每条指令需要3t
  4条指令需要12t
流水线处理：
取指令1 | 指令译码 | 执行指令
取指令1 | 指令译码 | 执行指令
取指令2 | 指令译码 | 执行指令
取指令3 | 指令译码 | 执行指令
取指令4 | 指令译码 | 执行指令
取指令2 | 指令译码 | 执行指令
取指令3 | 指令译码 | 执行指令
取指令4 | 指令译码 | 执行指令
执行4条指令需要6t

## Slide 40
SISD：单指令流，单数据流
  一种传统的串行计算机，指令串行执行，并且在某个时钟周期内，CPU只能处理一个数据流
SIMD：单指令流，多数据流
  采用一个指令流处理多个数据流。这类机器在数字信号处理、图像处理、以及多媒体信息处理等领域非常有效.
MISD：多指令流，单数据流
  采用多指令流处理多数据流才是更有效的方法，因此MISD只是作为理论模型出现，没有投入到实际应用之中
MIMD：多指令流，多数据流
  同时执行多个指令流，这些指令流分别对不同数据流进行操作
并行处理

## Slide 41
5.8 简单计算机
控制单元
PC
IR
00
1400
ALU
寄存器
R0
R1
R2
R15
0000..000
0010…10
……
111……11
Keyboard
Monitor
00
01
02
40
3F
FD
FE
FF
CPU
I/O
键 盘
显示器
主存储器
16位
地址8位
程序
数据

## Slide 42
指令集
指令集
  16条指令
  指令格式如图所示：
操作码
操作数
4-bit
12-bit
操作码
R-地址
R-地址
R-地址
操作码
R-地址
R-地址
操作码
R-地址
操作码
R-地址
操作码
操作码
R-地址
内存地址
操作码
R-地址
内存地址

## Slide 43
指令集
内存数据
0000
0001 0000 0000 0000
0010
0011
0100
0101
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101

## Slide 44
程序执行的例子
代 码
LOAD R0, M40
LOAD R1, M41
ADDI R2, R0, R1
STORE M42, R2
HALT
机器码（B）
0001 0000 0100 0000
0001 0001 0100 0001
0011 0010 0000 0001
0010 0100 0010 0010
0000 0000 0000 0000
机器码H
1040
1141
3201
2422
0000

## Slide 45
程序代码说明
代 码
LOAD R0, M40
LOAD R1, M41
ADDI R2, R0, R1
STORE M42, R2
HALT
每条指令使用一个指令周期，需要5个时钟周期
每个周期由3个步骤组成：取指、译码、执行
说明
把M40的内容装入寄存R0
把M41的内容装入寄存R1
把R0和R1的内容相加，将结果存入R2
把R2的内容存入M42中
停机
1040
1141
3201
2422
0000
00A1
00FE
主存储器
00
01
02
03
40
41
04
42

## Slide 46
程序执行第 1 条指令 LOAD R0, M40
控制单元
PC
IR
00
ALU
寄存器
R0
R1
R2
R15
1040
1141
3201
2422
0000
00A1
00FE
主存储器
00
01
02
03
40
41
04
42
CPU
1040
1
2
1040: R0 M40
00A1
01
3

## Slide 47
程序执行第 2 条指令 LOAD R1, M41
控制单元
PC
IR
01
ALU
寄存器
R0
R1
R2
R15
1040
1141
3201
2422
0000
00A1
00FE
主存储器
00
01
02
03
40
41
04
42
CPU
1141
1
2
1141: R1 M41
00A1
02
00FE
3

## Slide 48
程序执行第 3 条指令 ADDI R2, R0, R1
控制单元
PC
IR
02
ALU
寄存器
R0
R1
R2
R15
1040
1141
3201
2422
0000
00A1
00FE
主存储器
00
01
02
03
40
41
04
42
CPU
3201
1
2
3201: R2 R1+R0
00A1
03
00FE
00A1
00FE
019F
019F
3

## Slide 49
程序执行第 4 条指令 STORE M42, R2
控制单元
PC
IR
04
ALU
寄存器
R0
R1
R2
R15
1040
1141
3201
2422
0000
00A1
00FE
主存储器
00
01
02
03
40
41
04
42
CPU
2242
1
2
2242: M42 R2
00A1
04
00FE
019F
019F
3

## Slide 50
程序执行第 5 条指令 HALT
控制单元
PC
IR
05
ALU
寄存器
R0
R1
R2
R15
1040
1141
3201
2422
0000
00A1
00FE
主存储器
00
01
02
03
40
41
04
42
CPU
0000
1
2
0000: HALT
00A1
05
00FE
019F
019F
3

## Slide 51
作业题
复习题P90
Q5-1, 5-2, 5-3
练习题
5-1
  5-3，4，5，6，7，8，9
  5-10
  5-11