## Slide 1
计算机系统结构 第二章 缓存优化

## Slide 2: 2.1 存储体系基础知识复习

## Slide 3: 2.2 Cache 性能分析与改进
不命中率 （失效率）
平均访存时间
平均访存时间 ＝ 命中时间＋不命中率×不命中开销
2.2.1 平均访存时间与程序执行时间

## Slide 4
CPU时间＝（CPU执行周期数+访存次数×不命中率×不命中开销）
× 时钟周期时间
=IC×（CPIexecution＋每条指令的平均访存次数×不命中率
×不命中开销）× 时钟周期时间
程序执行时间
CPU时间＝（CPU执行周期数+存储器停顿周期数）× 时钟周期时间
其中：
  存储器停顿时钟周期数＝“读”的次数×读不命中率×读不命中开销
  ＋“写”的次数×写不命中率×写不命中开销
  存储器停顿时钟周期数＝访存次数×不命中率×不命中开销

## Slide 5
例 用一个和Alpha AXP类似的机器作为第一个例子。假设Cache不命中开销为50个时钟周期，当不考虑存储器停顿时，所有指令的执行时间都是2.0个时钟周期，访问Cache不命中率为2%，平均每条指令访存1.33次。试分析Cache对性能的影响。
解
CPU时间有cache＝IC ×（CPIexecution＋每条指令的平均访存次数
×不命中率×不命中开销）× 时钟周期时间
＝IC ×（2.0＋1.33×2 %×50）× 时钟周期时间
＝IC × 3.33× 时钟周期时间
考虑Cache的不命中后，性能为：
CPU时间有cache ＝IC×（2.0＋1.33×2 %×50）×时钟周期时间
＝IC×3.33×时钟周期时间
实际CPI ：3.33
3.33/2.0 = 1.67(倍)
CPU时间也增加为原来的1.67倍。
但若不采用Cache,则：
CPI＝2.0＋50×1.33＝68.5

## Slide 6
Cache不命中对于一个CPI较小而时钟频率较高的CPU来说，影响是双重的：
  CPIexecution越低，固定周期数的Cache不命中开销的相对影响就越大。
  在计算CPI时，不命中开销的单位是时钟周期数。因此，即使两台计算机的存储层次完全相同，时钟频率较高的CPU的不命中开销较大，其CPI中存储器停顿这部分也就较大。
  因此Cache对于低CPI、高时钟频率的CPU来说更加重要。

## Slide 7
例 考虑两种不同组织结构的Cache：直接映像Cache和两路组相联Cache，试问它们对CPU的性能有何影响？先求平均访存时间，然后再计算CPU性能。分析时请用以下假设：
(1)理想Cache（命中率为100%）情况下的CPI为2.0，时钟周期为2ns，平均每条指令访存1.3次。
(2)两种Cache容量均为64KB，块大小都是32字节。
(3)在组相联Cache中，由于多路选择器的存在而使CPU的时钟周期增加到原来的1.10倍。这是因为对Cache的访问总是处于关键路径上，对CPU的时钟周期有直接的影响。
(4) 这两种结构Cache的不命中开销都是70ns。（在实际应用中，应取整为整数个时钟周期）
(5) 命中时间为1个时钟周期，64KB直接映像Cache的不命中率为1.4%，相同容量的两路组相联Cache的不命中率为1.0%。

## Slide 8
解 平均访存时间为：
平均访存时间＝命中时间＋不命中率×不命中开销
因此，两种结构的平均访存时间分别是：
平均访存时间1路＝2.0＋（0.014×70）＝2.98ns
平均访存时间2路＝2.0×1.10＋（0.010×70）＝2.90ns
两路组相联Cache的平均访存时间比较低。
CPU时间＝IC×（CPIexecution＋每条指令的平均访存次数×不命中率×不命中开销）
× 时钟周期时间
＝IC×（CPIexecution× 时钟周期时间
＋每条指令的平均访存次数×不命中率×不命中开销×时钟周期时间）

## Slide 9
因此：
CPU时间1路 ＝ IC×(2.0×2＋(1.3×0.014×70)) ＝ 5.27×IC
CPU时间2路 ＝ IC×(2.0×2×1.10＋(1.3×0.010×70)) ＝ 5.31×IC
直接映像Cache的平均性能好一些。

## Slide 10
平均访存时间＝命中时间＋不命中率×不命中开销
可以从三个方面改进Cache的性能：
  降低不命中率
  减少不命中开销
  减少Cache命中时间
下面介绍17种Cache优化技术
    8种用于降低不命中率
    5种用于减少不命中开销
    4种用于减少命中时间
2.2.2 Cache性能改进

## Slide 11: 总结

## Slide 12
三种类型的不命中(3C)
  强制性不命中(Compulsory miss)
    当第一次访问一个块时，该块不在Cache中，需从下一级存储器中调入Cache，这就是强制性不命中。 (冷启动不命中，首次访问不命中）
  容量不命中(Capacity miss )
    如果程序执行时所需的块不能全部调入Cache中，则当某些块被替换后，若又重新被访问，就会发生不命中。这种不命中称为容量不命中。
  冲突不命中(Conflict miss)
    在组相联或直接映像Cache中，若太多的块映像到同一组(块)中，则会出现该组中某个块被别的块替换(即使别的组或块有空闲位置)，然后又被重新访问的情况。这就是发生了冲突不命中。
    (碰撞不命中，干扰不命中)
2.3 降低不命中率
2.3.1 三种类型的不命中

## Slide 13: 三种类型的不命中
    相联度越高，冲突不命中就越少；
    强制性不命中和容量不命中不受相联度的影响；
    强制性不命中不受Cache容量的影响，但容量不命中却随着容量的增加而减少。

## Slide 14
2.3.2 降低不命中率的方法
针对三种类型的不命中的直接方法
  针对强制不命中 -- 增加块大小 （方法一）
  针对容量不命中 -- 增加Cache容量 （方法二）
  针对冲突不命中 -- 提高相联度 （方法三）
  其他方法
  伪相联Cache （方法四）
  硬件预取 （方法五）
  编译器预取 （方法六）
  编译器优化 （方法七）
  牺牲Cache （方法八）

## Slide 15: 请先观察不命中率随块大小变化的曲线
  方法一：增加块大小
对于给定的Cache容量，当块大小增加时，不命中率开始是下降，后来反而上升了。
  Cache容量越大，使不命中率达到最低的块大小就越大。（从上到下，曲线越来越平）
  请思考：为什么？

## Slide 16
原因：
  一方面它减少了强制性不命中；（不命中率总体下降）
  另一方面，由于增加块大小会减少Cache中块的数目，所以有可能会增加冲突不命中。（不命中率又升高了）
增加块大小会增加不命中开销

## Slide 17
最直接的方法是增加Cache的容量
  缺点:
    增加成本
    可能增加命中时间
这种方法在片外Cache中用得比较多
  方法二：增加Cache的容量

## Slide 18
采用相联度超过8的方案的实际意义不大。
2:1Cache经验规则
容量为N的直接映像Cache的不命中率和容量为N/2的两路组相联Cache的不命中率差不多相同。
提高相联度是以增加命中时间为代价。
  方法三：提高相联度

## Slide 19
多路组相联 V.S. 直接映像
方法四：伪相联 Cache (列相联 Cache )
伪相联Cache的优点
  命中时间小
  不命中率低

## Slide 20
基本思想及工作原理
  在逻辑上把直接映像Cache的空间上下平分为两个区。
  对于任何一次访问，伪相联Cache先按直接映像Cache的方式去处理。
    若命中，则其访问过程与直接映像Cache的情况一样。
    若不命中，则再到另一区相应的位置去查找。
      若找到，则发生了伪命中.
      否则就只好访问下一级存储器。

## Slide 21
缺点 ：多种命中时间 -- 快速命中与慢速命中
  要保证绝大多数命中都是快速命中。

## Slide 22
指令和数据都可以预取
预取内容既可放入Cache，也可放在外缓冲器中。
    例如：指令流缓冲器
指令预取通常由Cache之外的硬件完成
方法五：硬件预取

## Slide 23
  预取应利用存储器的空闲带宽，不能影响对正常不命中的处理，否则可能会降低性能。
预取效果
  Joppi的研究结果
    指令预取 (4KB，直接映像Cache，块大小＝16字节)
      1个块的指令流缓冲器： 捕获15％～25％的不命中
      4个块的指令流缓冲器： 捕获50％
      16个块的指令流缓冲器：捕获72％
    数据预取 (4KB,直接映像Cache)
      1个数据流缓冲器，捕获25％的不命中
      还可以采用多个数据流缓冲器
  Palacharla和Kessler的研究结果
    流缓冲器：既能预取指令又能预取数据
      对于两个64KB四路组相联Cache来说：
      8个流缓冲器能捕获50％～70％的不命中

## Slide 24
在编译时加入预取指令，在数据被用到之前发出预取请求。
按照预取数据所放的位置，可把预取分为两种类型：
  寄存器预取：把数据取到寄存器中。
  Cache预取：只将数据取到Cache中。
按照预取的处理方式不同，可把预取分为：
  故障性预取：在预取时，若出现虚地址故障或违反保护权限，就会发生异常。
  非故障性预取：在遇到这种情况时则不会发生异常，因为这时它会放弃预取，转变为空操作。本节假定Cache预取都是非故障性的，也叫做非绑定预取。
方法六：编译器控制的预取

## Slide 25
在预取数据的同时，处理器应能继续执行。
  只有这样，预取才有意义。
    非阻塞Cache (非锁定Cache)
编译器控制预取的目的
    使执行指令和读取数据能重叠执行。
循环是预取优化的主要对象
    不命中开销小时：循环体展开1～2次
    不命中开销大时：循环体展开许多次
每次预取需要花费一条指令的开销
    保证这种开销不超过预取所带来的收益
    编译器可以通过把重点放在那些可能会导致不命中的访问上，使程序避免不必要的预取，从而较大程度地减少平均访存时间。

## Slide 26
基本思想：通过对软件进行优化来降低不命中率。
（特色：无需对硬件做任何改动）
程序代码和数据重组
  可以重新组织程序而不影响程序的正确性
    把一个程序中的过程重新排序，就可能会减少冲突不命中，从而降低指令不命中率。
      McFarling研究了如何使用配置文件（profile）来进行这种优化。
    把基本块对齐，使得程序的入口点与Cache块的起始位置对齐，就可以减少顺序代码执行时所发生的Cache不命中的可能性。
  如果编译器知道一个分支指令很可能会成功转移，那么它就可以通过以下两步来改善空间局部性：
    将转移目标处的基本块和紧跟着该分支指令后的基本块进行对调；
    把该分支指令换为操作语义相反的分支指令。
  数据对存储位置的限制更少，更便于调整顺序。
方法七：编译器优化

## Slide 27
  编译优化技术包括
    （1）数组合并
      将本来相互独立的多个数组合并成为一个复合数组，以提高访问它们的局部性。
    （2）内外循环交换
    （3）循环融合
      将若干个独立的循环融合为单个的循环。这些循环访问同样的数组，对相同的数据作不同的运算。这样能使得读入Cache的数据在被替换出去之前，能得到反复的使用 。
    （4）分块

## Slide 28
（2）内外循环交换
举例：
/* 修改前 */
for （ j = 0 ; j < 100 ; j = j+1 ）
for （ i = 0 ; i < 5000 ; i = i+1 ）
x [ i ][ j ] = 2 * x [ i ][ j ];
/* 修改后 */
for （ i = 0 ; i < 5000 ; i = i+1 ）
for （ j = 0 ; j < 100 ; j = j+1 ）
x [ i ][ j ] = 2 * x [ i ][ j ];

## Slide 29
（4）分块
  把对数组的整行或整列访问改为按块进行。
  /* 修改前 */
  for （ i = 0; i<N; i = i+1 ）
  for （ j = 0; j < N; j = j+1 ） {
  r = 0;
  for （ k = 0; k < N; k = k+1） {
  r = r + y[ i ][ k ] * z[ k ][ j ];
  }
  x[ i ][ j ] = r;
  }
  计算过程（不命中次数：2N3＋N2）

## Slide 30
/* 修改后 */
for （ jj = 0; jj < N; jj = jj+B ）
for （ kk = 0; kk < N; kk = kk+B ）
for （ i = 0; i < N; i =i+1 ）
for （ j = jj; j < min（jj+B-1, N）; j = j+1 ） {
r = 0;
for （ k = kk; k < min（kk+B-1, N）; k = k+1） {
r = r + y[ i ][ k ] * z[ k ][ j ];
}
x[ i ][ j ] = x[ i ][ j ] + r;
}
计算过程 (不命中次数：2N3 /B ＋N2)

## Slide 31
一种能减少冲突不命中次数而又不影响时钟频率的方法。
基本思想
  在Cache和它从下一级存储器调数据的通路之间设置一个全相联的小Cache，称为“牺牲”Cache（Victim Cache）。用于存放被替换出去的块(称为牺牲者)，以备重用。
  工作过程
作用
  对于减小冲突不命中很有效，特别是对于小容量的直接映像数据Cache，作用尤其明显。
  例如项数为4的Victim Cache，能使4KB Cache的冲突不命中减少20%～90%
方法八：“牺牲”Cache

## Slide 32
应把Cache做得更快？还是更大？
  答案：二者兼顾，再增加一级Cache
    第一级Cache(L1)小而快
    第二级Cache(L2)容量大
性能分析
平均访存时间 ＝ 命中时间L1＋不命中率L1×不命中开销L1
  不命中开销L1 ＝ 命中时间L2＋不命中率L2×不命中开销L2
采用两级Cache
2.4 降低不命中率
  方法一：两级Cache

## Slide 33
  平均访存时间 ＝ 命中时间L1＋不命中率L1×
  （命中时间L2＋不命中率L2×不命中开销L2）
局部不命中率与全局不命中率
  局部不命中率＝该级Cache的不命中次数/到达该
  级Cache的访问次数
    例如：上述式子中的不命中率L2
  全局不命中率＝该级Cache的不命中次数/CPU发
  出的访存的总次数

## Slide 34
  全局不命中率L2＝不命中率L1×不命中率L2
  评价第二级Cache时，应使用全局不命中率这个指标。它指出了在CPU发出的访存中，究竟有多大比例是穿过各级Cache，最终到达存储器的。
采用两级Cache时，每条指令的平均访存停顿时间：
  每条指令的平均访存停顿时间
  ＝ 每条指令的平均不命中次数L1×命中时间L2＋
  每条指令的平均不命中次数L2×不命中开销L2

## Slide 35
例 考虑某一两级Cache：第一级Cache为L1，第二级Cache为L2。
（1）假设在1000次访存中，L1的不命中是40次，L2的不命中是20次。求各种局部不命中率和全局不命中率。
（2）假设L2的命中时间是10个时钟周期，L2的不命中开销是100时钟周期，L1的命中时间是1个时钟周期，平均每条指令访存1.5次，不考虑写操作的影响。问：平均访存时间是多少？每条指令的平均停顿时间是多少个时钟周期？
解 (1)
第一级Cache的不命中率（全局和局部）是40/1000，即4%；
第二级Cache的局部不命中率是20/40，即50%；
第二级Cache的全局不命中率是20/1000，即2%。

## Slide 36
（2）平均访存时间＝命中时间L1＋不命中率L1×（命中时间L2＋
不命中率L2×不命中开销L2）
＝1＋4%×（10＋50%×100）
＝1＋4%×60＝3.4个时钟周期
由于平均每条指令访存1.5次，且每次访存的平均停顿时间为：
3.4－1.0＝2.4
所以：
每条指令的平均停顿时间＝2.4×1.5＝3.6个时钟周期

## Slide 37
对于第二级Cache，我们有以下结论：
  在第二级Cache比第一级 Cache大得多的情况下，两级Cache的全局不命中率和容量与第二级Cache相同的单级Cache的不命中率非常接近。
  局部不命中率不是衡量第二级Cache的一个好指标，因此，在评价第二级Cache时，应用全局不命中率这个指标。
第二级Cache不会影响CPU的时钟频率，因此其设计有更大的考虑空间。
  两个问题：

## Slide 38
    它能否降低CPI中的平均访存时间部分？
    它的成本是多少？
第二级Cache的参数
  容量
    第二级Cache的容量一般比第一级的大许多。
      大容量意味着第二级Cache可能实际上没有容量
      不命中，只剩下一些强制性不命中和冲突不命中。
  相联度
    第二级Cache可采用较高的相联度或伪相联方法。

## Slide 39
例 给出有关第二级Cache的以下数据：
（1）对于直接映像，命中时间L2 ＝ 10个时钟周期
（2）两路组相联使命中时间增加0.1个时钟周期，即为10.1个时钟周期。
（3） 对于直接映像，局部不命中率L2 ＝ 25%
（4） 对于两路组相联，局部不命中率L2 ＝ 20%
（5） 不命中开销L2 ＝ 50个时钟周期
试问第二级Cache的相联度对不命中开销的影响如何？

## Slide 40
解 对一个直接映像的第二级Cache来说，第一级Cache的不命中开销为：
不命中开销直接映像，L1 ＝ 10＋25%×50 ＝ 22.5 个时钟周期
对于两路组相联第二级Cache来说，命中时间增加了10%（0.1）个时钟周期，故第一级Cache的不命中开销为：
不命中开销两路组相联，L1 ＝ 10.1＋20%×50 ＝ 20.1 个时钟周期
把第二级Cache的命中时间取整，得10或11，则：
不命中开销两路组相联，L1 ＝ 10＋20%×50 ＝ 20.0 个时钟周期
不命中开销两路组相联，L1 ＝ 11＋20%×50 ＝ 21.0 个时钟周期
故对于第二级Cache来说，两路组相联优于直接映像。

## Slide 41
  块大小
    第二级Cache可采用较大的块
      如 64、128、256字节
    为减少平均访存时间，可以让容量较小的第一级Cache采用较小的块，而让容量较大的第二级Cache采用较大的块。
    多级包容性
      需要考虑的另一个问题：
      第一级Cache中的数据是否总是同时存在于第
      二级Cache中。

## Slide 42
Cache中的写缓冲器导致对存储器访问的复杂化
  在读不命中时，所读单元的最新值有可能还在写缓冲器中，尚未写入主存。
解决问题的方法(读不命中的处理)
  推迟对读不命中的处理
    （缺点：读不命中的开销增加）
  检查写缓冲器中的内容
在写回法Cache中，也可采用写缓冲器。
  方法二：让读不命中优先于写

## Slide 43
写缓冲合并
提高写缓冲器的效率
写直达Cache
  依靠写缓冲来减少对下一级存储器写操作的时间。
  如果写缓冲器为空，就把数据和相应地址写入该缓冲器。
    从CPU的角度来看，该写操作就算是完成了。
  如果写缓冲器中已经有了待写入的数据，就要把这次的写入地址与写缓冲器中已有的所有地址进行比较，看是否有匹配的项。如果有地址匹配而
  方法三：写缓冲合并

## Slide 44
  对应的位置又是空闲的，就把这次要写入的数据与该项合并。这就叫写缓冲合并。
  如果写缓冲器满且又没有能进行写合并的项，就必须等待。
  提高了写缓冲器的空间利用率，而且还能减少因写缓冲
  器满而要进行的等待时间。

## Slide 46
请求字
  从下一级存储器调入Cache的块中，只有一个字
  是立即需要的。这个字称为请求字。
应尽早把请求字发送给CPU
  尽早重启动：调块时，从块的起始位置开始读起。一旦请求字到达，就立即发送给CPU，让CPU继续执行。
  请求字优先：调块时，从请求字所在的位置读起。这样，第一个读出的字便是请求字。将之立即发送给CPU。
  方法四：请求字处理技术

## Slide 47
这种技术在以下情况下效果不大：
    Cache块较小
    下一条指令正好访问同一Cache块的另一部分

## Slide 48
非阻塞Cache：Cache不命中时仍允许CPU进行其他的命中访问。即允许“不命中下命中”。
进一步提高性能：
  “多重不命中下命中”
  “不命中下不命中”
    （存储器必须能够处理多个不命中）
可以同时处理的不命中次数越多，所能带来的性能上的提高就越大。（不命中次数越多越好？）
  方法五：非阻塞Cache技术

## Slide 49
  模拟研究
    数据Cache的平均存储器等待时间（以周期为单位）与阻塞Cache平均存储器等待时间的比值
    测试条件：8K直接映像Cache，块大小为32字节
    测试程序：SPEC92（14个浮点程序，4个整数程序）
    结果表明
      在重叠不命中个数为1、2和64的情况下
      浮点程序的平均比值分别为：76%、51%和39%
      整数程序的平均比值则分别为：81%、78%和78%
    对于整数程序来说，重叠次数对性能提高影响不大，简
    单的“一次不命中下命中”就几乎可以得到所有的好处。

## Slide 50
命中时间直接影响到处理器的时钟频率。在当今的许
多计算机中，往往是Cache的访问时间限制了处理器的时
钟频率。
2.5 减少命中时间

## Slide 51
硬件越简单，速度就越快；
应使Cache足够小，以便可以与CPU一起放在同一块芯片上。
  某些设计采用了一种折衷方案：
  把Cache的标识放在片内，而把Cache的数据存储器放在片外。
  方法一：使用小容量、结构简单的Cache

## Slide 52
物理Cache
  使用物理地址进行访问的传统Cache。
  标识存储器中存放的是物理地址，进行地址检测也是用物理地址。
  缺点：地址转换和访问Cache串行进行，访问速度很慢。
物理Cache存储系统
  方法二：虚拟Cache

## Slide 53
虚拟Cache
  可以直接用虚拟地址进行访问的Cache。标识存储器中存放的是虚拟地址，进行地址检测用的也是虚拟地址。
  优点：在命中时不需要地址转换，省去了地址转换的时间。即使不命中，地址转换和访问Cache也是并行进行的，其速度比物理Cache快很多。

## Slide 54
并非都采用虚拟Cache(为什么?)
  虚拟Cache的清空问题
    解决方法：在地址标识中增加PID字段
    (进程标识符)
    三种情况下不命中率的比较
      单进程，PIDs，清空
      PIDs与单进程相比：＋0.3％～＋0.6％
      PIDs与清空相比： －0.6％～－4.3%
  同义和别名
    解决方法：反别名法、页着色

## Slide 56
虚拟索引＋物理标识
  优点：兼得虚拟Cache和物理Cache的好处
  局限性：Cache容量受到限制
    (页内位移)
    Cache容量≤页大小×相联度
举例：IBM3033的Cache
  页大小＝4KB 相联度＝16
页地址 地址标识
页内位移
索 引
块内位移
31
12 11
0
  Cache容量＝16×4KB＝64KB
另一种方法：硬件散列变换

## Slide 57
对第一级Cache的访问按流水方式组织
访问Cache需要多个时钟周期才可以完成
  例如
    Pentium访问指令Cache需要一个时钟周期
    Pentium Pro到Pentium Ⅲ需要两个时钟周期
    Pentium 4 则需要4个时钟周期
  方法三：Cache访问流水化

## Slide 58
开发指令级并行性所遇到的一个挑战是：
  当要每个时钟周期流出超过4条指令时，要提供足够多条彼此互不相关的指令是很困难的。
一个解决方法：采用踪迹 Cache
  存放CPU所执行的动态指令序列，包含了由分支预测展开的指令，该分支预测是否正确需要在取到该指令时进行确认。
优缺点
  地址映像机制复杂；
  相同的指令序列有可能被当作条件分支的不同选择而重复存放；
  能够提高指令Cache的空间利用率。
  方法四：踪迹Cache

## Slide 59
2.6 Cache优化技术总结

## Slide 60
Cache优化技术总结
    “＋”号：表示改进了相应指标。
    “－”号：表示它使该指标变差。
    空格栏：表示它对该指标无影响。
    复杂性：0表示最容易，3表示最复杂。
2.6 Cache优化技术总结

## Slide 61
优化技术 | 不命中率 | 不命中 开销 | 命中 时间 | 硬件 复杂度 | 说 明
增加块大小 | + |  |  | 0 | 实现容易；Pentium 4 的第二级Cache采用了128字节的块
增加Cache容量 | + |  |  | 1 | 被广泛采用，特别是第二级Cache
提高相联度 | + |  |  | 1 | 被广泛采用
牺牲Cache | + |  |  | 2 | AMD Athlon采用了8个项的Victim Cache
伪相联Cache | + |  |  | 2 | MIPS R10000的第二级Cache采用
硬件预取指令 和数据 | + |  |  | 2～3 | 许多机器预取指令，UltraSPARC Ⅲ预取数据
Cache优化技术总结

## Slide 62
优化技术 | 不命中率 | 不命中 开销 | 命中 时间 | 硬件 复杂度 | 说 明
编译器控制 的预取 | + |  |  | 3 | 需同时采用非阻塞Cache；有几种微处理器提供了对这种预取的支持
用编译技术减少Cache不命中次数 | + |  |  | 0 | 向软件提出了新要求；有些机器提供了编译器选项
使读不命中 优先于写 |  | + |  | 1 | 在单处理机上实现容易，被广泛采用
写缓冲归并 |  | + |  | 1 | 与写直达合用，广泛应用，例如21164，UltraSPARC Ⅲ
尽早重启动 和关键字优先 |  | + |  | 2 | 被广泛采用
非阻塞Cache |  | + |  | 3 | 在支持乱序执行的CPU中使用

## Slide 63
优化技术 | 不命中率 | 不命中 开销 | 命中 时间 | 硬件 复杂度 | 说 明
两级Cache |  |  | + | 2 | 硬件代价大；两级Cache的块大小不同时实现困难；被广泛采用
容量小且结构简单的Cache |  |  | + | 0 | 实现容易，被广泛采用
对Cache进行索引时不必进行地址变换 |  |  | + | 2 | 对于小容量Cache来说实现容易，已被Alpha 21164和UltraSPARC Ⅲ采用
流水化Cache 访问 |  |  | + | 1 | 被广泛采用
Trace Cache |  |  | + | 3 | Pentium 4 采用