## Slide 1: 第5章 – 线程级并行：多处理机

## Slide 2
点：包括小到CPU内部的寄存器、ALU、控制器，到存储模块、外设，乃至多处理机的计算节点，都可以视为点；
互连网络：按照一定拓扑结构和控制方式，将点连接起来。
1. 计算机构成的两个最基本的要素

## Slide 3: 系统互连
距离增加
单位时间
信息量增加

## Slide 4: 静态互连网络：指处理单元间有固定连接的一类网络，在程序执行期间，这种点到点的链接保持不变。
Notes: 就是举几个例子，看看是啥东西。

## Slide 5: 动态互连网络：由开关单元构成，可以按照应用程序的要求动态的改变连接组态。
各种总线
交叉开关网络
多级互连网络

## Slide 6: 2. 几种基本的MIMD并行机结构模型
PVP，Parallel Vector Processor, 并行向量处理机
SMP, Symmetric Multiprocessor, 对称多处理机
MPP, Massively Parallel Processor, 大规模并行处理机
DSM，Distributed Shared Memory, 分布式共享存储多处理机
COW，Cluster of Workstations, 工作站集群

## Slide 7: PVP
这样的系统中包含了少量的高性能专门设计定制的向量处理器 ＶＰ，每个至少具有１Ｇflops的处理能力；
存储器以兆字节每秒的速度向处理器提供数据。
向量处理器VP和共享存储模块通过高带宽的交叉开关网络互连；
这样的机器通常不使用高速缓存，而是使用大量的向量寄存器和指令缓冲器；
例如：Cray90、NECSX-4和我国的银河１号等都是 ＰＶＰ。

## Slide 8: SMP
ＳＭＰ系统使用商品微处理器（具有片上或外置高速缓存）；
它们经由高速总线（或交叉开关）连向共享存储器和I/O；
这种机器主要应用于商务，例如数据库、在线事务处理系统和数据仓库等；
重要的是系统是对称的，每个处理器可等同的访问共享存储器、Ｉ／Ｏ设备和操作系统服务。正是对称，才能开拓较高的并行度；也正是共享存储，限制系统中的处理器不能太多（一般少于６４个），同时总线和交叉开关互连一旦作成也难于扩展。
例如：IBM R50、SGI Power Challenge、DEC Alpha服务器8400和我国的曙光１号等都是这种类型的机器。

## Slide 9: MPP
ＭＰＰ一般是指超大型计算机系统；
处理节点采用商品微处理器；每个节点上有自己的局部存储器；采用高通信带宽和低延迟的互连网络（专门设计和定制的）进行节点互连；
能扩放至成百上千乃至上万个处理器；
它是一种异步的ＭＩＭＤ机器，程序系由多个进程组成，每个都有其私有地址空间，进程间采用传递消息相互作用；
ＭＰＰ的主要应用是科学计算、工程模拟和信号处理等以计算为主的领域。
例如：Intel Paragon、Cray T3E、IntelOption Red和我国的曙光-１０００等都是这种类型的机器。

## Slide 10: DSM
物理上有分布在各节点中的局部存储器，但是对用户而言，系统硬件和软件提供了逻辑上单地址的编程空间。
高速缓存目录DIR用以支持分布高速缓存的一致性。
ＤＳＭ 相对于 ＭＰＰ的优越性是编程较容易。
例如：Stanford DASH、Cray T3D和SGI/Cray Origin 2000等。

## Slide 11: COW
在有些情况下，机群往往是低成本的变形的ＭＰＰ;
ＣＯＷ 的重要界线和特征是：
①ＣＯＷ 的每个节点都是一个完整的工作站（不包括监视器、键盘、鼠标等），这样的节点有时叫作“无头工作站”，一个节点也可以是一台ＰＣ或ＳＭＰ；
②各节点通过一种低成本的商品（标准）网络（如以太网、ＦＤＤＩ和 ＡＴＭ 开关等）互连（有的商用机群也使用定做的网络）；
③各节点内总是有本地磁盘，而 ＭＰＰ节点内却没有；
④节点内的网络接口是松散耦合到Ｉ／Ｏ 总线上的，而 ＭＰＰ内的网络接口是连到处理节点的存储总线上的，因而可谓是紧耦合式的；
⑤一个完整的操作系统驻留在每个节点中，而 ＭＰＰ中通常只是个微核，ＣＯＷ 的操作系统是工作站 ＵＮＩＸ，加上一个附加的软件层以支持单一系统映像、并行度、通信和负载平衡等。
Berkeley NOW、Alpha Farm、Digital Truclster等都是 ＣＯＷ 结构。

## Slide 12: 3. 从存储角度来看MIMD
单地址空间共享存储
  均匀存储访问
  非均匀存储访问
  多地址空间非共享存储

## Slide 13
  单地址空间共享存储
  存储器可以是物理上集中的或者分布的，但是所有存储单元有统一的地址空间，并被所有的处理器所访问。
  多地址空间非共享存储
  所有的存储器都是私有的、仅能由其处理器所访问。
均匀存储访问
非均匀存储访问

## Slide 14: 3. 从存储角度来看MIMD
从存储结构的角度
  单地址空间共享存储
  多地址空间非共享存储
共享存储的访问
  均匀存储访问
  非均匀存储访问

## Slide 15: 本章组织结构
  注释：着色部分为自学内容

## Slide 16: 5.2 多处理机Cache一致性
什么是多处理机的Cache一致性问题
  允许共享数据进入Cache，就可能出现多个处理器的Cache中都有同一存储块的副本，当其中某个处理器对其Cache中的数据进行修改后，就会使得其Cache中的数据与其他Cache中的数据不一致。

## Slide 17
存储器的一致性
  如果对某个数据项的任何读操作均可得到其最新写入的值，则认为这个存储系统是一致的。
  存储系统行为的两个不同方面：
    What: 读操作得到的是什么值
    When: 什么时候才能将已写入的值返回给读操作
  需要满足以下条件
    处理器P对单元X进行一次写之后又对单元X进行读，读和写之间没有其他处理器对单元X进行写，则P读到的值总是前面写进去的值。
    处理器P对单元X进行写之后，另一处理器Q对单元X进行读，读和写之间无其他写，则Q读到的值应为P写进去的值。
    对同一单元的写是串行化的，即任意两个处理器对同一单元的两次写，从各个处理器的角度看来顺序都是相同的。(写串行化 )

## Slide 18
存储器的一致性
  在后面的讨论中，我们假设：
    直到所有的处理器均看到了写的结果，这个写操作才算完成；
    处理器的任何访存均不能改变写的顺序。就是说，允许处理器对读进行重排序，但必须以程序规定的顺序进行写。

## Slide 19
在一致的多处理机中，Cache提供两种功能：
  共享数据的迁移
    减少了对远程共享数据的访问延迟，也减少了对共享存储器带宽的要求。
  共享数据的复制
    不仅减少了访问共享数据的延迟，也减少了访问共享数据所产生的冲突。
一般情况下，小规模多处理机是采用硬件的方法来实现Cache的一致性。

## Slide 20
Cache一致性协议
  在多个处理器中用来维护一致性的协议。
  关键：跟踪记录共享数据块的状态
  两类协议（采用不同的技术跟踪共享数据的状态）
    目录式协议（directory）
      物理存储器中数据块的共享状态被保存在一个称为目录的地方。
    监听式协议（snooping）
      每个Cache除了包含物理存储器中块的数据拷贝之外，也保存着各个块的共享状态信息。
      Cache通常连在共享存储器的总线上，当某个Cache需要访问存储器时，它会把请求放到总线上广播出去，其他各个Cache控制器通过监听总线（它们一直在监听）来判断它们是否有总线上请求的数据块。如果有，就进行相应的操作。

## Slide 21
例 监听总线、写作废协议举例（采用写直达法）
初始状态：CPU A、CPU B、CPU C都有X的副本。在CPU A要对X进行写入时，需先作废CPU B和CPU C中的副本，然后再将p写入Cache A中的副本，同时用该数据更新主存单元X。
采用两种方法来解决Cache一致性问题。
  写作废协议 : 在处理器对某个数据项进行写入之前，保证它拥有对该数据项的唯一的访问权。(作废其他的副本)

## Slide 22
  写更新协议：当一个处理器对某数据项进行写入时，通过广播使其他Cache中所有对应于该数据项的副本进行更新。
例 监听总线、写更新协议举例（采用写直达法）
假设：3个Cache都有X的副本。
当CPU A将数据p写入Cache A中的副本时，将p广播给所有的Cache，这些Cache用p更新其中的副本。由于这里是采用写直达法，所以CPU A还要将p写入存储器中的X。如果采用写回法，则不需要写入存储器。

## Slide 23
  写更新和写作废协议性能上的差别主要来自：
    在对同一个数据进行多次写操作而中间无读操作的情况下，写更新协议需进行多次写广播操作，而写作废协议只需一次作废操作。
    在对同一Cache块的多个字进行写操作的情况下，写更新协议对于每一个写操作都要进行一次广播，而写作废协议仅在对该块的第一次写时进行作废操作即可。
    写作废是针对Cache块进行操作，而写更新则是针对字（或字节）进行。
    考虑从一个处理器A进行写操作后到另一个处理器B能读到该写入数据之间的延迟时间。
      写更新协议的延迟时间较小。

## Slide 24
1. 监听协议的基本实现技术
  实现监听协议的关键有3个方面
  处理器之间通过一个可以实现广播的互连机制相连。
    通常采用的是总线。
  当一个处理器的Cache响应本地CPU的访问时，如果它涉及全局操作，其Cache控制器就要在获得总线的控制权后，在总线上发出相应的消息。
  所有处理器都一直在监听总线，它们检测总线上的地址在它们的Cache中是否有副本。若有，则响应该消息，并进行相应的操作。
  写操作的串行化：由总线实现
    （获取总线控制权的顺序性）
5.2.1 监听协议的实现

## Slide 25
Cache发送到总线上的消息主要有以下两种：
  RdMiss——读不命中
  WtMiss——写不命中
  需要通过总线找到相应数据块的最新副本，然后调入本地Cache中。
  写直达Cache：因为所有写入的数据都同时被写回主存，所以从主存中总可以取到其最新值。
  对于写回Cache，得到数据的最新值会困难一些，因为最新值可能在某个Cache中，也可能在主存中。
  （后面的讨论中，只考虑写回法Cache）

## Slide 26
  有的监听协议还增设了一条Invalidate消息，用来通知其他各处理器作废其Cache中相应的副本。
  与WtMiss的区别：Invalidate不引起调块
  Cache的标识（tag）可直接用来实现监听。
  作废一个块只需将其有效位置为无效。
  给每个Cache块增设一个共享位
  为“1”：该块是被多个处理器所共享
  为“0”：仅被某个处理器所独占
  块的拥有者：拥有该数据块的唯一副本的处理器。

## Slide 27
监听协议举例
  在每个结点内嵌入一个有限状态控制器。
  该控制器根据来自处理器或总线的请求以及Cache块的状态，做出相应的响应。
  每个数据块的状态取以下3种状态中的一种：
  无效（简称I）：Cache中该块的内容为无效。
  共享（简称S）：该块可能处于共享状态。
      在多个处理器中都有副本。这些副本都相同，且与存储器中相应的块相同。
  已修改（简称M）：该块已经被修改过，并且还没写入存储器。
  （块中的内容是最新的，系统中唯一的最新副本）

## Slide 28
下面来讨论在各种情况下监听协议所进行的操作。
  响应来自处理器的请求
    不发生替换的情况
写作废协议中（采用写回法），Cache块的状态转换图
    发生替换的情况

## Slide 29
  响应来自总线的请求
    每个处理器都在监视总线上的消息和地址，当发现有与总线上的地址相匹配的Cache块时，就要根据该块的状态以及总线上的消息，进行相应的处理。
写作废协议中（采用写回法），Cache块的状态转换图

## Slide 30
5.2.2 目录协议
  广播和监听的机制使得监听一致性协议的可扩放性很差。
  寻找替代监听协议的一致性协议。
    （采用目录协议）
目录协议
  目录：一种集中的数据结构。对于存储器中的每一个可以调入Cache的数据块，在目录中设置一条目录项，用于记录该块的状态以及哪些Cache中有副本等相关信息。
    特点：对于任何一个数据块，都可以快速地在唯一的一个位置中找到相关的信息。这使一致性协议避免了广播操作。
  位向量：记录哪些Cache中有副本。
    每一位对应于一个处理器。
    长度与处理器的个数成正比。
    由位向量指定的处理机的集合称为共享集S。
  1. 目录协议基本思想

## Slide 31
  分布式目录
    目录与存储器一起分布到各结点中，从而对于不同目录内容的访问可以在不同的结点进行。
    对每个结点增加目录后的分布式存储器多处理机

## Slide 32
  目录法最简单的实现方案：对于存储器中每一块都在目录中设置一项。目录中的信息量与M×N成正比。
    其中：
    M：存储器中存储块的总数量
    N：处理器的个数
    由于M=K×N， K是每个处理机中存储块的数量，所以如果K保持不变，则目录中的信息量就与N2成正比。

## Slide 33
在目录协议中，存储块的状态有3种：
  未缓冲：该块尚未被调入Cache。所有处理器的Cache中都没有这个块的副本。
  共享：该块在一个或多个处理机上有这个块的副本，且这些副本与存储器中的该块相同。
  独占：仅有一个处理机有这个块的副本，且该处理机已经对其进行了写操作，所以其内容是最新的，而存储器中该块的数据已过时。
    这个处理机称为该块的拥有者。

## Slide 34
本地结点、宿主结点以及远程结点的关系
    本地结点：发出访问请求的结点
    宿主结点：包含所访问的存储单元及其目录项的结点
    远程结点可以和宿主结点是同一个结点，也可以不是同一个结点。
宿主结点：存放有对应地址的存储器块和目录项的结点

## Slide 35
在结点之间发送的消息
  本地结点发给宿主结点（目录）的消息
  说明：括号中的内容表示所带参数。
  P：发出请求的处理机编号
  K：所要访问的地址
    RdMiss（P，K）
    处理机P读取地址为K的数据时不命中，请求宿主结点提供数据（块），并要求把P加入共享集。
    WtMiss（P，K）
    处理机P对地址K进行写入时不命中，请求宿主结点提供数据，并使P成为所访问数据块的独占者。
    Invalidate（K）
    请求向所有拥有相应数据块副本（包含地址K）的远程Cache发Invalidate消息，作废这些副本。

## Slide 36
  宿主结点（目录）发送给远程结点的消息
    Invalidate（K）
    作废远程Cache中包含地址K的数据块。
    Fetch（K）
    从远程Cache中取出包含地址K的数据块，并将之送到宿主结点。把远程Cache中那个块的状态改为“共享”。
    Fetch&Inv（K）
    从远程Cache中取出包含地址K的数据块，并将之送到宿主结点。然后作废远程Cache中的那个块。

## Slide 37
  宿主结点发送给本地结点的消息
  DReply（D）
    D表示数据内容。
    把从宿主存储器获得的数据返回给本地Cache。
  远程结点发送给宿主结点的消息
  WtBack（K，D）
    把远程Cache中包含地址K的数据块写回到宿主结点中， 该消息是远程结点对宿主结点发来的“取数据”或“取/作废”消息的响应。

## Slide 38
  本地结点发送给被替换块的宿主结点的消息
    MdSharer（P，K）
    用于当本地Cache中需要替换一个包含地址K的块、且该块未被修改过的情况。这个消息发给该块的宿主结点，请求它将P从共享集中删除。如果删除后共享集变为空集，则宿主结点还要将该块的状态改变为“未缓存”（U）。
    WtBack2（P，K，D）
    用于当本地Cache中需要替换一个包含地址K的块、且该块已被修改过的情况。这个消息发给该块的宿主结点，完成两步操作：①把该块写回；②进行与MdSharer相同的操作。

## Slide 39
  在基于目录的协议中，目录承担了一致性协议操作的主要功能。
    本地结点把请求发给宿主结点中的目录，再由目录控制器有选择地向远程结点发出相应的消息。
    发出的消息会产生两种不同类型的动作：
      更新目录状态
      使远程结点完成相应的操作
  2. 目录协议实例

## Slide 40
在基于目录协议的系统中， Cache块的状态转换图。
  响应本地 CPU请求
  远程结点中Cache块响应来自宿主结点的请求的状态转换图

## Slide 41
目录的状态转换及相应的操作
  如前所述：
    目录中存储器块的状态有3种
      未缓存
      共享
      独占
    位向量记录拥有其副本的处理器的集合。这个集合称为共享集合。
    对于从本地结点发来的请求，目录所进行的操作包括：
      向远程结点发送消息以完成相应的操作。这些远程结点由共享集合指出；
      修改目录中该块的状态；
      更新共享集合。
  目录可能接收到3种不同的请求
    读不命中
    写不命中
    数据写回
    （假设这些操作是原子的）

## Slide 42
目录的状态转换及相应的操作

## Slide 43
  当一个块处于未缓存状态时，对该块发出的请求及处理操作为：
    RdMiss（读不命中）
      将所要访问的存储器数据送往请求方处理机，且该处理机成为该块的唯一共享结点，本块的状态变成共享。
    WtMiss（写不命中）
      将所要访问的存储器数据送往请求方处理机，该块的状态变成独占，表示该块仅存在唯一的副本。其共享集合仅包含该处理机，指出该处理机是其拥有者。

## Slide 44
  当一个块处于共享状态时，其在存储器中的数据是当前最新的，对该块发出的请求及其处理操作为：
    RdMiss
      将存储器数据送往请求方处理机，并将其加入共享集合。
    WtMiss
      将数据送往请求方处理机，对共享集合中所有的处理机发送作废消息，且将共享集合改为仅含有该处理机，该块的状态变为独占。

## Slide 45
  当某块处于独占状态时，该块的最新值保存在共享集合所指出的唯一处理机（拥有者）中。 有三种可能的请求：
    RdMiss
      将“取数据”的消息发往拥有者处理机，将它所返回给宿主结点的数据写入存储器，并进而把该数据送回请求方处理机，将请求方处理机加入共享集合。
      此时共享集合中仍保留原拥有者处理机（因为它仍有一个可读的副本）。
      将该块的状态变为共享。
    WtMiss
      该块将有一个新的拥有者。
      给旧的拥有者处理机发送消息，要求它将数据块送回宿主结点写入存储器，然后再从该结点送给请求方处理机。
      同时还要把旧拥有者处理机中的该块作废。把请求处理机加入共享者集合，使之成为新的拥有者。
      该块的状态仍旧是独占。
    WtBack（写回）
      当一个块的拥有者处理机要从其Cache中把该块替换出去时，必须将该块写回其宿主结点的存储器中，从而使存储器中相应的块中存放的数据是最新的（宿主结点实际上成为拥有者）；
      该块的状态变成未缓冲，其共享集合为空。

## Slide 46
  不同目录协议的主要区别主要有两个
    所设置的存储器块的状态及其个数不同
    目录的结构
  目录协议分为3类
    全映像目录
    有限映像目录
    链式目录
  3. 目录的三种结构

## Slide 47
全映像目录
  每一个目录项都包含一个N位（N为处理机的个数）的位向量，其每一位对应于一个处理机。
  优点：处理比较简单，速度也比较快。
  缺点：
    存储空间的开销很大。
    目录项的数目与处理机的个数N成正比，而目录项的大小（位数）也与N成正比，因此目录所占用的空间与N2成正比。
    可扩放性很差。

## Slide 48
    当位向量中的值为“1”时，就表示它所对应的处理机有该数据块的副本；否则就表示没有。
    在这种情况下，共享集合由位向量中值为“1”的位所对应的处理机构成。
  举例

## Slide 49
有限映像目录
  提高其可扩放性和减少目录所占用的空间。
  核心思想：采用位数固定的目录项目
    限制同一数据块在所有Cache中的副本总数。
    例如，限定为常数m。则目录项中用于表示共享集合所需的二进制位数为：m×log2N。
    目录所占用的空间与N× 成正比。
  缺点
    当同一数据的副本个数大于m时，必须做特殊处理。当目录项中的m个指针都已经全被占满，而某处理机又需要新调入该块时，就需要在其m个指针中选择一个，将之驱逐，以便腾出位置，存放指向新调入块的处理机的指针 。

## Slide 50
有限映像目录（m＝4，N≥8的情况）
  举例

## Slide 51
链式目录
  用一个目录指针链表来表示共享集合。当一个数据块的副本数增加（或减少）时，其指针链表就跟着变长（或变短）。
  由于链表的长度不受限制，因而带来了以下优点：既不限制副本的个数，又保持了可扩展性。
  链式目录有两种实现方法
    单链法
    当Cache中的块被替换出去时，需要对相应的链表进行操作——把相应的链表元素（假设是链表中的第i个）删除。实现方法有以下两种：
      沿着链表往下寻找第i个元素，找到后，修改其前后的链接指针，跳过该元素。
      找到第i个元素后，作废它及其后的所有元素所对应的Cache副本。
    双链法
      在替换时不需要遍历整个链表。
      节省了处理时间，但其指针增加了一倍，而且一致性协议也更复杂了。

## Slide 52
采用单向链法的示意图
共享集＝{ P2 }
共享集＝{ P1，P4，P2 }