## Slide 1: Chapter 3
算术运算

## Slide 2: ALU (算术逻辑单元)
  And
  Or
  Add
  Sub
  Slt
  …
Notes: Building from the adder to ALU
ALU – Arithmetic Logic Unit, does the major calculations in the computer, including
  Add
  And
  Or
  Sub
  …
In MIPS, the ALU takes two 32-bit inputs and produces one 32-bit output, plus some additional signals
Add is only one of the functions, and in this lecture, we are going to see how an full ALU is designed
Build 32-bits adder From 1-bit adder

## Slide 3: 1-bit Full Adder全加器（不考虑进位的是半加器）

## Slide 4: Input and output specification for a 1-bit adder
Input |  |  | Output |  | Comments
a | b | CarryIn | CarryOut | Sum | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0+0=00two
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0+0+1=01two
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0+1+0=01two
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0+1+1=10two
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1+0+0=01two
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1+0+1=10two
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1+1+0=10two
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1+1=11two
Notes: 真值表-》逻辑表达式-》设计组合电路

## Slide 5: 算术运算
整数运算
  加减法
  乘除法
  溢出处理
浮点运算
  浮点表示
  操作
§3.1 Introduction

## Slide 6: 整数加法
例子: 7 + 6
§3.2 Addition and Subtraction
结果超出表示范围就会发生溢出(定义)
  正数和负数相加，不会溢出
  两个正数相加
    符号位为1，表示发生溢出
  两个负数相加
    符号位为0，表示发生溢出

## Slide 7: 整数减法
减法：加上加数的负值
例如: 7 – 6 = 7 + (–6)
  +7: 0000 0000 … 0000 0111 –6: 1111 1111 … 1111 1010 +1: 0000 0000 … 0000 0001
结果超出范围就会溢出
  相同同符号位相减，不会溢出
  一个负数减去一个正数
    符号位为0，表示发生溢出
  一个正数减去一个负数
    符号位为1，表示发生溢出

## Slide 8
Overflow Detection

## Slide 9: Overflow Detection
So, we can detect the overflow by checking if the CarryIn and CarryOut of the most significant bit are different

## Slide 10
如何判断溢出
在什么情况下可能产生溢出？
例.数A有4位尾数，1位符号SA
数B有4位尾数，1位符号SB
符号位参加运算
结果符号Sf
符号位进位Cf
尾数最高位进位C
A:0 1 1 1 0
B:0 0 1 1 1
S:1 0 1 0 1
1
1

## Slide 11
正确
0 0011
0 0010
（1）A=3 B=2
3+2：
0 0101
（2）A=10 B=7
10+7：
0 1010
0 0111
1 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）A= -3 B= -2
-3+(-2)：
1 1011
1 1101
1 1110
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（5）A=6 B= -4
6+(-4)：
0 0010
0 0110
1 1100
（6）A= -6 B=4
-6+4：
1 1110
1 1010
0 0100

## Slide 12
（2）A=10 B=7
10+7 ：0 1010
0 0111
1 0001
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
1. 硬件判断逻辑一（SA、SB与Sf的关系）
溢出=
SA
SB
Sf
SA
Sf
SB
2. 硬件判断逻辑二（Cf与C的关系）

## Slide 13
正确
0 0011
0 0010
（1）A=3 B=2
3+2：
0 0101
（2）A=10 B=7
10+7：
0 1010
0 0111
1 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）A= -3 B= -2
-3+(-2)：
1 1011
1 1101
1 1110
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（5）A=6 B= -4
6+(-4)：
0 0010
0 0110
1 1100
（6）A= -6 B=4
-6+4：
1 1110
1 1010
0 0100
Cf=0
C =0
Cf=0
C =1
Cf=1
C =1
Cf=1
C =0
Cf=1
C =1
Cf=0
C =0
1
1
1
1
1
1

## Slide 14
（2）A=10 B=7
10+7 ： 0 1010
0 0111
1 0001
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
1. 硬件判断逻辑一（SA、SB与Sf的关系）
SB
溢出=
SA
Sf
SA
Sf
SB
2. 硬件判断逻辑二（Cf与C的关系）
溢出= Cf C
3. 硬件判断逻辑三（双符号位）

## Slide 15
（1）3+2：
正确
00 0011
00 0010
00 0101
（2）10+7：
00 1010
00 0111
01 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）-3+(-2)：
11 0111
11 1101
11 1110
（4）-10+(-7)：
10 1111
11 0110
11 1001
（5）6+(-4)：
00 0010
00 0110
11 1100
（6）-6+4：
11 1110
11 1010
00 0100
第一符号位Sf1
第二符号位Sf2

## Slide 16
溢出= Sf1 Sf2
1. 硬件判断逻辑一（SA、SB与Sf的关系）
SB
溢出=
SA
Sf
SA
Sf
SB
2. 硬件判断逻辑二（Cf与C的关系）
溢出= Cf C
3. 硬件判断逻辑三（双符号位）

## Slide 17: 如何处理溢出
有些高级语言不处理异常
  MIPS： addu, addui, subu 指令不发生溢出
其他语言 (Ada, Fortran) 溢出时会发出异常：
  使用MIPS add, addi, sub 指令
  溢出发生时，发生异常
    保存PC指针到EPC (Excetion Program Counter)寄存器
    跳转到异常处理句柄
    mfc0 (move from coprocessor reg)
    指令从EPC中恢复PC的值

## Slide 18: 多媒体算术运算
图像和媒体计算一般针对8位或16位的数据
  64位地址，分区进位
    8×8-bit, 4×16-bit, or 2×32-bit
  SIMD (单指令、多数据)
饱和操作
  溢出时，结果保持为最大值
  E.g., 音频、视频中的饱和

## Slide 19
移位操作
逻辑移位
：数码位置变化，数值不变。
1. 移位类型
算术移位
1 0 0 0 1 1 1 1
循环左移：
0
：数码位置变化，数值变化,
符号位不变。
1 0 0 1 1 1 1
算术左移：
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
(-15)
(-30)

## Slide 20
左移
右移
左移
右移
右移
左移
（1）单符号位 ：
0 0111
0 1110
（2）双符号位：
00 1110
00 0111
2.正数补码移位规则
（3）移位规则
0 0111
0 0011
右移
01 1100
00 1110
00 0111
数符不变
（单：符号位不变；双：第一符号位不变）。
空位补0
（右移时第二符号位移至尾数最高位）。

## Slide 21
右移
右移
左移
右移
右移
左移
（1）单符号位 ：
1 1011
1 0110
（2）双符号位：
10 1100
11 0110
3.负数补码移位规则
（3）移位规则
1 1011
1 1101
11 0110
11 1011
数符不变
（单：符号位不变；双：第一符号位不变）。
左移空位补0
（第二符号位移至尾数最高位）。
右移空位补1

## Slide 22
4 舍入方法
1. 0舍1入（原码、补码）
0 00100原
1 00101原
1 11011补
2. 末位恒置1（原码、补码）
0 00100原
1 11011补
1 00101原
0 0010原
1 0011原
1 1110补
0 0011原
1 0011原
1 1101补
1 0011原
1 1101补
例. 保留4位尾数：
例. 保留4位尾数：

## Slide 23: 乘法
1000
× 1001
1000
00000
000000
1000000
1001000
Length of product is the sum of operand lengths
乘积的位数是乘数和被乘数之和
Multiplicand被乘数
Multiplier乘数
Product
乘积
§3.3 Multiplication

## Slide 24: 乘法硬件
Initially 0

## Slide 25: 圆圈圈起来的是下一步要检测的位
迭代 | 步骤 | 乘数 | 被乘数 | 积product
0 | 初始值 | 001① | 0000 0010 | 0000 0000
1 | 1:1→积=积+被乘数 | 0011 | 0000 0010 | 0000 0010
 | 2：左移被乘数 | 0011 | 0000 0100 | 0000 0010
 | 3：右移乘数 | 000① | 0000 0100 | 0000 0010
2 | 1:1→积=积+被乘数 | 0001 | 0000 0100 | 0000 0110
 | 2：左移被乘数 | 0001 | 0000 1000 | 0000 0110
 | 3：右移乘数 | 000 0 | 0000 1000 | 0000 0110
3 | 1: 0→无操作 | 0000 | 0000 1000 | 0000 0110
 | 2：左移被乘数 | 0000 | 0001 0000 | 0000 0110
 | 3：右移乘数 | 000 0 | 0001 0000 | 0000 0110
4 | 1：0→无操作 | 0000 | 0001 0000 | 0000 0110
 | 2：左移被乘数 | 0000 | 0010 0000 | 0000 0110
 | 3：右移乘数 | 0000 | 0010 0000 | 0000 0110

## Slide 26: 改进后的乘法器
操作并行: add/shift
一个时钟完成一次积:频率较低

## Slide 27: 快速乘法器
使用多个加法器,成本/效率的折衷
可以流水执行:几个加法可以同步执行（不同的阶段）

## Slide 28: MIPS Multiplication
2个32位的寄存器来保存积
  HI: 高32 bits
  LO: 低32-bits
指令
  mult rs, rt / multu rs, rt
    64-bit product in HI/LO
  mfhi rd / mflo rd
    传送 HI/LO 到 rd
    可以检查HI的值来判断结果是否超过32位
  mul rd, rs, rt(MIPS汇编器为乘法生成的伪指令)
    低32位存入rd寄存器

## Slide 29: 除法
除数判0
除法步骤
  除数 ≤ 被除数
    商添加1, 执行减法
  否则
    商添加0，从被除数中提取下一个bit
恢复余数法
  直接执行减法，结果小于0后再把除数加回去
带符号位的除法
  用绝对值进行除
  根据需要调整商和余数的符号
1001
1000 1001010
-1000
10
101
1010
-1000
10
n-bit 操作产生 n-bit 商和余数
商
被除数
余数
除数
§3.4 Division

## Slide 30: 除法器的硬件
Initially dividend
Initially divisor in left half

## Slide 31
迭代 | 步骤 （7/2）+除数: 0010 0000 （对于步骤1）-除数：1110 0000 | 商 | 除数 | 余数
0 | 初始值 | 0000 | 0010 0000 | 0000 0111
1 | 1:余数=余数-除数 | 0000 | 0010 0000 | ①110 0111
 | 2b：余数<0→+余数，商左移，商最低位上0 | 0000 | 0010 0000 | 0000 0111
 | 3：除数右移 | 0000 | 0001 0000 | 0000 0111
2 | 1:余数=余数-除数 | 0000 | 0001 0000 | ①111 0111
 | 2b：余数<0→+余数，商左移，商最低位上0 | 0000 | 0001 0000 | 0000 0111
 | 3：除数右移 | 0000 | 0000 1000 | 0000 0111
3 | 1:余数=余数-除数 | 0000 | 0000 1000 | ①111 1111
 | 2b：余数<0→+余数，商左移，商最低位上0 | 0000 | 0000 1000 | 0000 0111
 | 3：除数右移 | 0000 | 0000 0100 | 0000 0111
4 | 1:余数=余数-除数 | 0000 | 0000 0100 | 0000 0011
 | 2a：余数>0→商左移，商最低位上1 | 0001 | 0000 0100 | 0000 0011
 | 3：除数右移 | 0001 | 0000 0010 | 0000 0011
5 | 1:余数=余数-除数 | 0001 | 0000 0010 | 0000 0001
 | 2a：余数>0→商左移，商最低位上1 | 0011 | 0000 0010 | 0000 0001
 | 3：除数右移 | 0011 | 0000 0001 | 0000 0001

## Slide 32: 改进后的除法器
一个时钟周期做一次减法
和乘法器类似
  乘法和除法可以共用同样的硬件

## Slide 33: MIPS除法
HI/LO寄存器存储结果
  HI: 32位余数
  LO: 32位商
指令
  div rs, rt / divu rs, rt
  不会溢出和除0检查
    如果需要，软件必须进行检查
  使用mfhi, mflo指令 访问结果

## Slide 34: 浮点数
表达非整形的数
  可以表达很小和很大的数
和科学计数法类似
  –2.34 × 1056
  +0.002 × 10–4
  +987.02 × 109
二进制表示
  ±1.xxxxxxx2 × 2yyyy
C语言中的类型：float和double
规格化
非规格化
§3.5 Floating Point

## Slide 35: 浮点数标准
IEEE 754标准-1985
消除表达的不一致性
  科学计算中的可移植性
现在被普遍采用
2种精度
  单精度(32-bit)
  双精度 (64-bit)
  IEEE-
  Institute of Electrical and Electrionics Engineers
  电气电子工程师协会，1963年1月1日，总部美国纽约

## Slide 36: IEEE浮点数标准格式
S: 符号位(0  非负数, 1  负数)
有效位的规格化: 1.0 ≤ |有效位| < 2.0
  数前总有一个前导的1，此外作为隐含位可以不表示。
  有效位是 “1. 尾数”
阶码: 移码表示: 真实的指数 + 偏移
  Ensures exponent is unsigned
  Single: 偏移= 127; Double: 偏移= 1023
S
阶码
尾数
单精度single: 8 bits 双精度double: 11 bits
single: 23 bits double: 52 bits

## Slide 37: 移码
移码的特点（字长8位，偏置值为27=128, 注意IEEE的指数是偏置127）
  移码最高位为0表示负数，最高位为1表示正数。
  移码直观反映真值的大小。
    全0时，所对应的真值最小；
    全1时，所对应的真值最大；
    有利于两个浮点数进行阶码的大小比较
  0的移码表示形式唯一
    [+0]移=[-0]移=10000000
  移码将真值映射到正数域，可视为无符号数
  同一真值的补码和移码只相差符号位。

## Slide 38: 单精度浮点数的范围
阶码00000000和11111111特殊用途
最小值
  阶码: 00000001  指数值 = 1 – 127 = –126
  尾数: 000…00  有效位= 1.0
  ±1.0 × 2–126 ≈ ±1.2 × 10–38
最大值
  阶码: 11111110  指数值= 254 – 127 = +127
  尾数: 111…11  有效位≈ 2.0
  ±2.0 × 2+127 ≈ ±3.4 × 10+38

## Slide 39: 双精度浮点数的范围
阶码0000…00和1111…11 特殊用途
最小值
  阶码: 00000000001  指数 = 1 – 1023 = –1022
  尾数: 000…00  有效位 = 1.0
  ±1.0 × 2–1022 ≈ ±2.2 × 10–308
最大值
  阶码: 11111111110  指数 = 2046 – 1023 = +1023
  位数: 111…11  有效位 ≈ 2.0
  ±2.0 × 2+1023 ≈ ±1.8 × 10+308

## Slide 40: 浮点数精度
相对精度（分辨率）
  尾数的每一部分都有意义
  单精度: 大约2–23
    Equivalent to 23 × log102 ≈ 23 × 0.3 ≈ 7 decimal digits of precision
  双精度: 大约2–52
    Equivalent to 52 × log102 ≈ 52 × 0.3 ≈ 16 decimal digits of precision

## Slide 41: 浮点数的示例
如何表示–0.75
  –0.75 = (–1)1 × 1.12 × 2–1
  S = 1
  尾数= 1000…002
  阶码= –1 + 偏移
    单精度: –1 + 127 = 126 = 011111102
    双精度: –1 + 1023 = 1022 = 011111111102
单精度: 1 01111110 1000…00
8位 23位
双精度: 1 01111111110 1000…00

## Slide 42: 浮点数的示例
计算下列浮点数的真值
11000000101000…00
  S = 1
  尾数= 01000…002
  阶码 = 100000012 = 129
x = (–1)1 × (1 + .012) × 2(129 – 127)
  = (–1) × 1.25 × 22
  = –5.0

## Slide 43: 非规格化的浮点数
阶码 = 000...0  隐含位为0
比规格化的数要小
  以较低的精度允许下溢
尾数= 000...0
0.0有两种表示法!

## Slide 44: 无穷和NaNs
阶码 = 111...1, 尾数 = 000...0
  ±无穷
  可以参与计算
阶码= 111...1, 尾数≠ 000...0
  Not-a-Number (NaN)
  表示非法或者未定义的结果
    e.g., 0.0 / 0.0
  可以参与计算，结果衡为NaN

## Slide 45: 浮点数加法
以一个4位的十进制数为例：
  9.999 × 101 + 1.610 × 10–1
1. 对阶
  把小阶的值调整到和大阶一致(-1调整到1)
  9.999 × 101 + 0.016 × 101
2. 尾数相加
  9.999 × 101 + 0.016 × 101 = 10.015 × 101
3. 结果规格化& 检查是否溢出
  1.0015 × 102
4. 进行必要的舍入处理
  1.002 × 102

## Slide 46: 浮点数加法
现在计算一个4位的二进制数
  1.0002 × 2–1 + –1.1102 × 2–2 (0.5 + –0.4375)
1. 对接
  小阶对大阶
  1.0002 × 2–1 + –0.1112 × 2–1
2. 尾数相加
  1.0002 × 2–1 + –0.1112 × 2–1 = 0.0012 × 2–1
3. 规格化 & 检查溢出
  1.0002 × 2–4, with no over/underflow
4. 进行必要的舍入
  1.0002 × 2–4 (no change) = 0.0625

## Slide 47: 浮点加法的硬件实现
比整数复杂很多
如果在一个时钟周期内完成，就会要求时钟周期非常的长
  比整数运算费时
  较慢的时钟会对所有的指令产生影响
浮点加法器通常需要花费几个时钟周期
  可以被流水化

## Slide 48: 浮点加法
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4

## Slide 49: 浮点乘法
以一个4位的十进制乘法为例
  1.110 × 1010 × 9.200 × 10–5
1. 指数相加
  如果指数有偏移，还需要减去多加的偏移值
  新指数 = 10 + –5 = 5
2. 有效位相乘
  1.110 × 9.200 = 10.212  10.212 × 105
3. 规格化，同时检查上溢和下溢
  1.0212 × 106
4. 舍入，可能还需要进一步规格化
  1.021 × 106
5. 计算符号位
  +1.021 × 106

## Slide 50: 浮点乘法
下面是一个4位的二进制数的例子
  1.0002 × 2–1 × –1.1102 × 2–2 (0.5 × –0.4375)
1. 阶码相加
  无偏移: –1 + –2 = –3
  有偏移: (–1 + 127) + (–2 + 127) = –3 + 254 – 127 = –3 + 127
2. 有效位相乘
  1.0002 × 1.1102 = 1.1102  1.1102 × 2–3
3.规格化，同时检查上溢和下溢
  1.1102 × 2–3 无溢出，也不需规格化
4.舍入，可能还需要进一步规格化
  1.1102 × 2–3 (no change)
5.计算符号位: +ve × –ve  –ve
  –1.1102 × 2–3 = –0.21875

## Slide 51: 浮点运算硬件
浮点乘法和加法的硬件复杂度类似
  有效位上进行乘法而不是加法
浮点运算通常需要的操作是
  加法, 减法, 乘法, 除法, 求倒数, 平方根
  浮点数和整数间的转换
通常需要多个时钟周期
  很容易用流水实现

## Slide 52: 流水方式

## Slide 53: MIPS中的浮点指令
浮点数使用协处理器
  通过ISA相连的附属处理器
独立的浮点寄存器
  32个单精度: $f0, $f1, … $f31
  配对为双精度: $f0/$f1, $f2/$f3, …
    Release 2 of MIPs ISA supports 32 × 64-bit FP reg’s
浮点指令只操作浮点寄存器
  程序通常不会在浮点寄存器上进行整数操作，或在整数寄存器上进行浮点操作
  因此可以提供更多的寄存器，而不影响指令的长度
浮点数读取、存储指令
  lwc1, ldc1, swc1, sdc1
    e.g., ldc1 $f8, 32($sp)

## Slide 54: MIPS中的浮点指令
单精度
  add.s, sub.s, mul.s, div.s
    e.g., add.s $f0, $f1, $f6
双精度
  add.d, sub.d, mul.d, div.d
    e.g., mul.d $f4, $f4, $f6
比较
  c.xx.s, c.xx.d (xx is eq, lt, le, …)
  Sets or clears FP condition-code bit
    e.g. c.lt.s $f3, $f4
分支
  bc1t, bc1f
    e.g., bc1t TargetLabel

## Slide 55: 算术精确性
IEEE754 定义了多种舍入控制策略
  多存储几个位 (保护guard, 舍入round, 粘贴sticky)
  可以选择不同的舍入模式
  允许程序员微调计算中的行为
不是所有的硬件都实现了IEEE754的舍入策略
  大部分语言和类库只是用缺省的策略
是硬件复杂度、效率和市场需求的折衷

## Slide 56: IEEE 754 Rounding
Hardware needs two extra bits (round, guard) for rounding
IEEE 754 defines four rounding modes
  总是向上舍入 Round Up Always toward +∞
  总是向下舍入 Round Down Always toward −∞
  向0靠近 Towards Zero Round down if positive, up if negative
  向偶数靠近 Round to Even Rounds to nearest even value: in a tie,
  pick the closest ‘even’ number:
  e.g. 1.5 rounds to 2.0, but 4.5 rounds to 4.0
MIPS and Java uses round to even by default

## Slide 57: Rounding
Round up conditions
  Round = 1, Sticky = 1  > 0.5
  Guard = 1, Round = 0, Sticky = 0  Round to even
  Value Fraction GRS Incr? Rounded
  128 1.0000000 000 N 1.00
  15 1.1110000 100 Y 10.00
  17 1.0001000 010 N 1.00
  19 1.0011000 110 Y 1.01
  138 1.0001010 111 N 1.00
  63 1.1111100 111 Y 10.00
1.BBGRXXX
Guard bit: 1st bit removed
Round bit: 2nd bit removed
Sticky bit: OR of remaining bits
LSB(最低有效位) of result

## Slide 58: 内在含义
“位”没有固有的含义，即使是相同的“位”也表示了不同的目标。
  可以表示有符号整数、无符号整数、浮点数或者指令。
计算机中数的表示
  范围有限
  精度有限
  在编程时需要处理这些细节

## Slide 59: 结合律
并行程序可能进行操作顺序的调整
  依赖特定的顺序可能会导致错误的结果
§3.6 Parallelism and Computer Arithmetic: Associativity
因此需要验证结果的可靠性（在计算机中，浮点数的加法不满足结合律）

## Slide 60: 右移和除法
左移i位和乘以2i是同样的结果
右移是否和除2i相同?
  只对无符号数
有符号数
  算数右移: 高位需要补入符号位
  e.g., –5 / 4
    111110112 >> 2 = 111111102 = –2
    低位直接舍弃
  c.f. 111110112 >>> 2 = 001111102 = +62
§3.8 Fallacies and Pitfalls

## Slide 61: 浮点数精确度？
在科学计算中很重要
  当在某些日常生活中?
    “我的余额差了0.0002¢!” 
Pentium FDIV指令的bug
  用户还是希望能精准计算
  See Colwell, The Pentium Chronicles

## Slide 62: 总结
指令支持的运算
  有符号和无符号的整数
  和实数类似的浮点数
受限的范围和精度
  计算可能会溢出
MIPS指令结构
  54条核心指令是最常用的
    覆盖100% SPECINT, 覆盖97%SPECFP
  其他指令：很少使用
§3.9 Concluding Remarks

## Slide 63: 本章作业
3.13、3.17、3.23 和 3.41

## Slide 64: IEEE754标准
对于阶码为0或255的情况，而IEEE754标准有特别的规定：阶码是1—254，如果 E 是0 并且 M 是0，则这个数的真值为±0（正负号和数符位有关） 如果 E = 255 并且 M 是0，则这个数的真值为±∞（同样和符号位有关） 如果 E = 255 并且 M 不是0，则这不是一个数（NaN）。
短浮点数和长浮点数（不含临时浮点数）的存储在尾数中隐含存储着一个1，因此在计算尾数的真值时比一般形式要多一个整数1。对于阶码E的存储形式因为是127的偏移，所以在计算其移码时与人们熟悉的128偏移不一样，正数的值比用128偏移求得的少1，负数的值多1，为避免计算错误，方便理解，常将E当成二进制真值进行存储。例如：将数值-0.5按IEEE754单精度格式存储，先将-0.5换成二进制并写成标准形式：-0.5（10进制）=-0.1（2进制）=-1.0×2-1（2进制，-1是指数），这里s=1，M为全0，E-127=-1，E=126（10进制）=01111110（2进制），则存储形式为：
1 01111110 000000000000000000000000

## Slide 65: Basic Combinational Logic Gate
And Or Not

## Slide 66: And and Or operations

## Slide 67: Combinational Logic
  Verilog
  VHDL

## Slide 68: Adder Hardware for the CarryOut Signal

## Slide 69: A 1-bit ALU

## Slide 70: 1-Bit ALU That can Do Subtraction
Notes: To do a-b, three things:
  Invert every bit of b.
  Add 1.
  Add with a.
So, if it is a subtraction, invert the second operand, set the CarryIn of the last one-bit full adder to be 1, then select the adder output.

## Slide 71: 1-Bit ALU That can Do Nor Operation
Notes: Ainvert=1 and Binvert=1 and operation=0 then result=(𝑎+𝑏) ̅

## Slide 73: Supporting Set Less Than
Set less than instruction produces 1 if rs < rt, and 0 otherwise
  It needs to set all but the least significant bit to 0
  The least significant bit is set according to the comparison
    Which can be done using btraction
    That is, do a subtraction, check the sign bit (bit 31).

## Slide 74: 32-bit ALU that Supports Set Less Than

## Slide 75: Supporting Branch Instructions
We need to be able to test if two numbers are the same

## Slide 76: Final 32-Bit ALU

## Slide 77: Final 32-Bit ALU
ALU control lines are 1-bit Ainvert line, 1-bit Bnegate line, and 2-bit operation lines

## Slide 79
（1）手算 0.1101
×0.1011
1101
1101
0000
1101
0.10001111
上符号：1.10001111
部分积
问题：1）加数增多（由乘数位数决定）。
2）加数的位数增多（与被乘数、乘
数位数有关）。
改进：将一次相加改为分步累加。

## Slide 80
（2）分步乘法
每次将一位乘数所对应的部分积与
原部分积的累加和相加，并移位。
设置寄存器：
A：存放部分积累加和、乘积高位
B：存放被乘数
C：存放乘数、乘积低位
设置初值：
A = 00.0000
B = X = 00.1101
C = Y = .1011

## Slide 81
步数 条件 操作 A C
00.0000 .1011
1）
Cn=1
+B
Cn
+ 00.1101
00.1101
0.1101
×0.1011
1101
1101
0000
1101
0.10001111
B
C
1101
00.0110
1.101
0.1101
×0.1011
2）
Cn=1
+B
+ 00.1101
01.0011
00.1001
11.10
0.1101
×0.1011
0.1101
×0.1011
1101
1101
0000
1101
0.10001111
B
C
3）
Cn=0
+0
+ 00.0000
00.1001
00.0100
111.1
4）
Cn=1
+B
+ 00.1101
01.0001
00.1000
1111
X原×Y原 = 1.10001111

## Slide 82: 示例: °F to °C
C语言:
float f2c (float fahr) { return ((5.0/9.0)*(fahr - 32.0)); }
  Fahr变量存在$f12, $f0存结果, 常量存在全局共享内存
编译后的MIPS指令:
f2c: lwc1 $f16, const5($gp) lwc1 $f18, const9($gp) div.s $f16, $f16, $f18 lwc1 $f18, const32($gp) sub.s $f18, $f12, $f18 mul.s $f0, $f16, $f18 jr $ra

## Slide 83: 示例: 数组乘法
X = X + Y × Z
  都是32 × 32 矩阵, 64-bit 双精度
C 语言:
void mm (double x[][], double y[][], double z[][]) { int i, j, k; for (i = 0; i! = 32; i = i + 1) for (j = 0; j! = 32; j = j + 1) for (k = 0; k! = 32; k = k + 1) x[i][j] = x[i][j] + y[i][k] * z[k][j]; }
  x, y, z 指针存储在 $a0, $a1, $a2, i, j, k 在 $s0, $s1, $s2中

## Slide 84: 示例: 数组乘法
MIPS code:
li $t1, 32 # $t1 = 32 (row size/loop end) li $s0, 0 # i = 0; initialize 1st for loop L1: li $s1, 0 # j = 0; restart 2nd for loop L2: li $s2, 0 # k = 0; restart 3rd for loop sll $t2, $s0, 5 # $t2 = i * 32 (size of row of x) addu $t2, $t2, $s1 # $t2 = i * size(row) + j sll $t2, $t2, 3 # $t2 = byte offset of [i][j] addu $t2, $a0, $t2 # $t2 = byte address of x[i][j] l.d $f4, 0($t2) # $f4 = 8 bytes of x[i][j] L3: sll $t0, $s2, 5 # $t0 = k * 32 (size of row of z) addu $t0, $t0, $s1 # $t0 = k * size(row) + j sll $t0, $t0, 3 # $t0 = byte offset of [k][j] addu $t0, $a2, $t0 # $t0 = byte address of z[k][j] l.d $f16, 0($t0) # $f16 = 8 bytes of z[k][j] …

## Slide 85: 示例: 数组乘法
… sll $t0, $s0, 5 # $t0 = i*32 (size of row of y) addu $t0, $t0, $s2 # $t0 = i*size(row) + k sll $t0, $t0, 3 # $t0 = byte offset of [i][k] addu $t0, $a1, $t0 # $t0 = byte address of y[i][k] l.d $f18, 0($t0) # $f18 = 8 bytes of y[i][k] mul.d $f16, $f18, $f16 # $f16 = y[i][k] * z[k][j] add.d $f4, $f4, $f16 # f4=x[i][j] + y[i][k]*z[k][j] addiu $s2, $s2, 1 # $k k + 1 bne $s2, $t1, L3 # if (k != 32) go to L3 s.d $f4, 0($t2) # x[i][j] = $f4 addiu $s1, $s1, 1 # $j = j + 1 bne $s1, $t1, L2 # if (j != 32) go to L2 addiu $s0, $s0, 1 # $i = i + 1 bne $s0, $t1, L1 # if (i != 32) go to L1

## Slide 86: x86 浮点指令结构
8087浮点协处理器上扩展
  8 × 80-bit 扩展精度的寄存器
  构成一个向下推的栈结构
  可以按照下标访问 TOS: ST(0), ST(1), …
在内存中的浮点数也是32-bit 或 64-bit
  在load/store自动转换
  整数转换也能自动完成
代码生成和优化很困难
  浮点性能较差
§3.7 Real Stuff: Floating Point in the x86

## Slide 87: x86 浮点指令
可选的组合
  I: 使用整数
  P: 计算完毕后弹栈
  R: 源操作数和目的操作数反转
  并不是所有的组合都可用。
Data transfer | Arithmetic | Compare | Transcendental
FILD mem/ST(i) FISTP mem/ST(i) FLDPI FLD1 FLDZ | FIADDP mem/ST(i) FISUBRP mem/ST(i) FIMULP mem/ST(i) FIDIVRP mem/ST(i) FSQRT FABS FRNDINT | FICOMP FIUCOMP FSTSW AX/mem | FPATAN F2XMI FCOS FPTAN FPREM FPSIN FYL2X

## Slide 88: Streaming SIMD Extension 2 (SSE2)
增加4 × 128-bit 寄存器
  扩展为8个 AMD64/EM64T
可以在浮点操作中使用
  2 × 64-bit 双精度
  4 × 32-bit 单精度
  指令并行操作
    Single-Instruction Multiple-Data（单指令多数据）

## Slide 89: Matrix Multiply
x86 assembly code:
1. vmovsd (%r10),%xmm0 # Load 1 element of C into %xmm0
2. mov %rsi,%rcx # register %rcx = %rsi
3. xor %eax,%eax # register %eax = 0
4. vmovsd (%rcx),%xmm1 # Load 1 element of B into %xmm1
5. add %r9,%rcx # register %rcx = %rcx + %r9
6. vmulsd (%r8,%rax,8),%xmm1,%xmm1 # Multiply %xmm1, element of A
7. add $0x1,%rax # register %rax = %rax + 1
8. cmp %eax,%edi # compare %eax to %edi
9. vaddsd %xmm1,%xmm0,%xmm0 # Add %xmm1, %xmm0
10. jg 30 <dgemm+0x30> # jump if %eax > %edi
11. add $0x1,%r11d # register %r11 = %r11 + 1
12. vmovsd %xmm0,(%r10) # Store %xmm0 into C element
§3.8 Going Faster: Subword Parallelism and Matrix Multiply

## Slide 90: Matrix Multiply
Optimized C code:
1. #include <x86intrin.h>
2. void dgemm (int n, double* A, double* B, double* C)
3. {
4. for ( int i = 0; i < n; i+=4 )
5. for ( int j = 0; j < n; j++ ) {
6. __m256d c0 = _mm256_load_pd(C+i+j*n); /* c0 = C[i][j] */
7. for( int k = 0; k < n; k++ )
8. c0 = _mm256_add_pd(c0, /* c0 += A[i][k]*B[k][j] */
9. _mm256_mul_pd(_mm256_load_pd(A+i+k*n),
10. _mm256_broadcast_sd(B+k+j*n)));
11. _mm256_store_pd(C+i+j*n, c0); /* C[i][j] = c0 */
12. }
13. }
§3.8 Going Faster: Subword Parallelism and Matrix Multiply

## Slide 91: Matrix Multiply
Optimized x86 assembly code:
1. vmovapd (%r11),%ymm0 # Load 4 elements of C into %ymm0
2. mov %rbx,%rcx # register %rcx = %rbx
3. xor %eax,%eax # register %eax = 0
4. vbroadcastsd (%rax,%r8,1),%ymm1 # Make 4 copies of B element
5. add $0x8,%rax # register %rax = %rax + 8
6. vmulpd (%rcx),%ymm1,%ymm1 # Parallel mul %ymm1,4 A elements
7. add %r9,%rcx # register %rcx = %rcx + %r9
8. cmp %r10,%rax # compare %r10 to %rax
9. vaddpd %ymm1,%ymm0,%ymm0 # Parallel add %ymm1, %ymm0
10. jne 50 <dgemm+0x50> # jump if not %r10 != %rax
11. add $0x1,%esi # register % esi = % esi + 1
12. vmovapd %ymm0,(%r11) # Store %ymm0 into 4 C elements
§3.8 Going Faster: Subword Parallelism and Matrix Multiply

## Slide 92: 子字并行
视频和音频的应用可以采用短向量的并行操作
  Example: 128-bit adder:
    Sixteen 8-bit adds
    Eight 16-bit adds
    Four 32-bit adds
也被称为数据级并行，向量或SIMD（单指令多数据）
§3.6 Parallelism and Computer Arithmetic: Subword Parallelism