## Slide 1: 计算机网络 第三章 物理层
2023年7月

## Slide 2: 概要
物理层功能
传输介质
物理接口
物理层互连设备
小结

## Slide 3: 功能
负责如何将计算机连接到通信媒体上
数据传输的单位是比特(Bit)
物理层
物理层
101010 101010
传输介质
101010 101010
L2 数据
L2 数据

## Slide 4: 要解决的问题
线路配置
数据通信模式
拓扑结构
信号
编码
接口
介质

## Slide 5: 特性
机械特性
  说明接口的插头尺寸、插头各管脚的位置等
电气特性
  说明传输线上出现的电压应在什么范围
功能特性
  说明某根传输线上出现的某一电平代表何种意义
规程特性
  说明对于不同的功能各种可能事件出现的先后顺序

## Slide 6: 概要
物理层功能
传输介质
物理接口
物理层互连设备
小结

## Slide 7: 传输介质
信息最终要转变成信号才能传输。
用于传输信号的介质分为：
  导向传输媒体（有线介质）
  非导向传输媒体（无线介质）
各种类型：
  双绞线
  同轴电缆
  光纤
  微波
  红外
   

## Slide 8: 传输介质频谱
无线电
微波
红外线
可见光
紫外线
X射线

射线
双绞线
同轴电缆
卫星
地面微波
调幅
无线电
海事
无线电
光纤
电视
(Hz)
f
(Hz)
f
104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024
调频
无线电
移动
无线电

## Slide 9: 双绞线

## Slide 10: 双绞线类型
UTP非屏蔽双绞线
屏蔽双绞线
  STP
  S/UTP
  S/STP

## Slide 11: 连线标准
在EIA/TIA布线标准中规定了双绞线的两种线序568A与568B
 | 568A | 
Pair | Wire | Pin
1 | White/Blue | 5
 | Blue | 4
2 | White/Orange | 3
 | Orange | 6
3 | White/Green | 1
 | Green | 2
4 | White/Brown | 7
 | Brown | 8
 | 568B | 
Pair | Wire | Pin
1 | White/Blue | 5
 | Blue | 4
2 | White/Green | 3
 | Green | 6
3 | White/Orange | 1
 | Orange | 2
4 | White/Brown | 7
 | Brown | 8

## Slide 12: UTP插座

## Slide 13: 双绞线连接器
8P8C，也称之为RJ45，是以太网使用双绞线连接时常用的连接器插头。
8P8C：
  8个位置(Position)
  8个触点(Contact)
在百兆以太网中，仅使用1、2、3、6四根线。
差分信号传输方式，减少电磁干扰，其中1、2为TX(发送)，3、6为RX(接收)。
在千兆以太网或者以太网供电中，全部的四对都被使用。

## Slide 14: 直连线与交叉线
直连线就是两端相同，同为EIA-568-A或者同为EIA-568-B
交叉线就是一端使用EIA-568-A，另一端使用EIA-568-B的连接方法。

## Slide 15: 双绞线参数
Name | Standard | Speed (Mbit/s) | Pairs required | Lanes per direction | Bits per hertz | Line code | Symbol rate per lane (MBd) | BW (MHz) | Max distance (m) | Cable req. | Cable rating (MHz)
10BASE-T | 802.3i-1990 (CL14) | 10 | 2 | 1 | 1 | PE | 10 | 10 | 100 | Cat 3 | 16
100BASE-TX | 802.3u-1995 | 100 | 2 | 2 | 3.2 | 4B5B MLT-3 NRZ-I | 125 | 31.25 | 100 | Cat 5 | 100
1000BASE‑T | 802.3ab-1999 (CL40) | 1000 | 4 | 4 | 4 | TCM 4D-PAM-5 | 125 | 62.5 | 100 | Cat 5e | 100
2.5GBASE-T | 802.3bz-2016 | 2500 | 4 | 4 | 6.25 | 64B65B PAM-16 128-DSQ | 800 | 100 | 100 | Cat 5e | 100
5GBASE-T | 802.3bz-2016 | 5000 | 4 | 4 | 6.25 | 64B65B PAM-16 128-DSQ | 800 | 200 | 100 | Cat 6 | 250
传输速率 = lanes × bits per hertz × spectral bandwidth

## Slide 16: 同轴电缆
用于总线网络的拓扑结构
有两种类型：
  细缆(10Base2)
  粗缆(10Base5)
内层导体
第三层网格导线
第二层绝缘体
最外层塑料外皮

## Slide 17: 光纤
纤芯
保护层
包层
保护层
包层
填充材料
芯材

## Slide 18: 光纤工作原理
高折射率
(纤芯)
低折射率
(包层)
光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射
折射角
入射角
包层
（低折射率的媒体）
包层
（低折射率的媒体）
纤芯
（高折射率的媒体）
包层
纤芯

## Slide 19: 光纤的特点
优点：抗干扰，传输速率高、距离长
缺点：价格贵，安装维护困难，费用高
规格：单模，多模
光缆组件
光电转换设备

## Slide 20: 光的模式
光学上把具有一定频率、一定的偏振状态和传播方向的光波称做光波的一种模式。
  只允许传输一个模式光波的光导纤维称为单模光导纤维
  允许同时传输多个模式光波的光导纤维称为多模光导纤维。
单模光纤芯径约在1～10μm之间，在给定的工作波长上，只传输单一基模，适于大容量长距离通信系统。
多模光纤能传输多个模式的光波，芯径约在50～60μm之间

## Slide 21: 多模光纤与单模光纤
输入脉冲
输出脉冲
单模光纤
输入脉冲
输出脉冲
多模光纤

## Slide 22: 光缆组件

## Slide 23: 光电转换设备
设备必须与光纤匹配
  传输：发光二极管(LED)或注入激光二极管(ILD)
  接收：光敏元件或光敏二极管

## Slide 24: 无线传输介质
无线传播的主要信号：
  地面微波
  卫星微波
  红外线
无线传播的两种方法：
  定向
  全向

## Slide 25: 微波通信
地球表面
地球表面
电离层
视距传播
电离层反射

## Slide 26: 卫星通信
点对点通信线路
广播式通信线路
地球表面
地球表面

## Slide 27: WLan组件

## Slide 28: 概要
物理层功能
传输介质
物理接口
物理层互连设备
小结

## Slide 29: 物理层接口
DTE
DCE
DCE
DTE
通信网络
DTE-DCE接口
DTE-DCE接口

## Slide 30: DTE与DCE
DTE(Data Terminal Equipment)是具有数据处理能力及发送和接收数据信息能力的设备。
DCE(Data Circuit-Terminating Equipment)是能够通过网络发送和接收模拟或数字信号形式数据的设备。
DTE一般不直接连接网络，它通过一台DCE通信，DTE和DCE的连接称为DTE—DCE接口。
在DTE—DCE接口上既有数据信息又有控制信息。
为了使各个计算机公司生产的DTE可以方便地和DCE相连，就必须对DTE—DCE接口进行标准化，这些标准就是我们通常所说的物理层协议。

## Slide 31: EIA-232接口标准
EIA-232接口标准是由电子工业协会(EIA)1962年制定的，早期称为RS-232标准

## Slide 32: 机械特性
DB25连接器
数据-4，控制-11，定时-3，其它-7
电缆长度不能超过25米
阳型
阴型

## Slide 33: 电气特性(1)
数据以逻辑0、1的形式传输。
数据信号采用非归零电平编码(NRZ-L)
  0对应正电平，1对应负电平。电压-15～+15V
1
0
1
0
有效区域
无效区域
无效区域
有效区域
时间
电压(V)
0
3
15
-3
-15

## Slide 34: 电气特性(2)
控制信号的电气规范：电压-15～+15V
  正电平—开
  负电平—关
有效区域
无效区域
无效区域
有效区域
时间
电压(V)
0
3
15
-3
-15
开
关

## Slide 35: RS-232异步串行传输
每个数据包含有7或8 bit数据位、1bit起始位，1bit停止位，1bit校验位

## Slide 36: 功能特性
2-TxD、3-RxD、4-RTS、5-CTS、6-DSR、7-SG、8-CD、20-DTR、22-RI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
保护
接地
发送
数据
接收
数据
请求
发送
清除
待发
DCE
设备
就需
信号
地线
数据
载波
检测
保留
(测试)
未
定
义
辅助信道数据载波检测
辅助信道清除
待发
辅助
信道
发送
数据
DCE
到
DTE
发送方
时钟
辅助
信道
接收
数据
本地
回送
辅助
信道
请求
发送
DTE
就绪
远程
回送
振铃
指示
速率
选择
或
指示
DCE
到
DTE
接收方
时钟
DTE
到
DCE
发送方
时钟
测试
模式

## Slide 37: EIA-232引脚功能(1)
线路代号 | 连线号 | 信号方向 | 功能
AA | 1 |  | 保护地。连接设备外壳或者地表。
AB | 7 |  | 信号地。所有的信号电平以它为参考电平。
BA | 2 | DTE → DCE | 发送数据(TD)。DTE在该线上传送数据给DCE。
BB | 3 | DCE → DTE | 接收数据(RD)。DTE在该线上接收DCE传来的数据。
CA | 4 | DTE → DCE | 请求发送(RTS)。DTE在发送数据之前使用该线路请求DCE的许可。
CB | 5 | DCE → DTE | 清除待发送(CTS)。DCE使用该线路允许DTE发送数据。
CC | 6 | DCE → DTE | DCE准备好(DSR)。该线路上的信号表示DCE已经连上通信媒体，完成了操作准备。比如说，如果DCE是一台调制解调器，该线路就用来表示它是否在线。
CD | 20 | DTE → DCE | DTE准备好(DTR)。该线路上的信号表示DTE已经准备好进行发送和接收。他可用来给一台调制解调器发信号，告诉它什么时候连接通信信道。
CE | 22 | DCE → DTE | 振铃指示。表示DCE从通信信道上收到一个振铃信号（比如调制解调器收到一个呼叫）。
CF | 8 | DCE → DTE | 数据载波检测。表示DCE收到一个符合适当标准的载波信号。基本上，这表示DCE理解引入信号。

## Slide 38: EIA-232引脚功能(2)
线路代号 | 连线号 | 信号方向 | 功能
CH/CI | 23 | DCE→DTE 或DTE→DCE | 数据信号速率选择或指示。在DTE和DCE之间有两种信号速率可用时，该线路指明使用哪一种。
DA | 24 | DTE → DCE | DTE到DCE发送信号时钟。DCE用此时钟信号为信号的产生计时。
DB | 15 | DCE → DTE | DCE到DTE发送信号时钟。类似于DA，但这里是DCE为DTE的信号发送提供定时信号。
DD | 17 | DCE → DTE | DCE到DTE接收信号时钟。DCE为DTE的信号接收提供定时信号。
RL | 21 | DTE → DCE | 远程回送。用于测试，指示DCE返回传输信号。
LL | 18 | DTE → DCE | 本地回送。指示本地DCE返回传输信号。
SBA | 14 | DTE → DCE | 辅助信道发送数据。和BA一样，但它使用辅助信道。
SBB | 16 | DCE → DTE | 辅助信道接收数据。和BB一样，但它使用辅助信道。
SCA | 19 | DTE → DCE | 辅助信道请求发送。和CA一样，但它使用辅助信道。
SCB | 13 | DCE → DTE | 辅助信道清除待发送。和CB一样，但它使用辅助信道。
SCF | 12 | DCE → DTE | 辅助信道数据载波检测。和CF一样，但它使用辅助信道。
TM | 25 | DCE → DTE | 测试模式。表示DCE处于测试模式。

## Slide 39: 规程特性
描述232串行通信的规程，同步全双工
39
1
7
20
6
4
5
8
2
24
3
17
4
5
8
1
7
20
6
4
5
8
2
24
3
17
4
5
8
1
7
20
6
8
4
5
3
17
2
24
8
4
5
1
7
20
6
8
4
5
3
17
2
24
8
4
5
关
关
关
关
关
关
通信网络
DTE
DCE
DCE
DTE
步骤1:准备
步骤2:就绪
步骤3:建立
步骤4:
数据传输
步骤5:清除
步骤1:准备
步骤2:就绪
步骤3:建立
步骤4:
数据传输
步骤5:清除
载波
载波
数据
数据
载波关
载波关

## Slide 40: EIA-232子集
由于大多数用户并不需要EIA-232标准接口的所有功能。
  例如：在异步串行通信中，不需要同步时钟信号线。只需要2、3、4、5、6、7、8、20和22号信号线，共9针。计算机的串行口实际上就是EIA-232标准接口的一个子集。
很多实际的DTE—DCE接口只用到9针的连接器，这是EIA-232标准接口的一个子集。

## Slide 41: USB（Universal Serial Bus）
标准 | USB 1.0 1996 | USB 2.0 2001 | USB 2.0 Revised | USB 3.0 2011 | USB 3.1 & 3.2 2014 & 2017
速率 | 187.5 kB/s (Low Speed) | 60 MB/s | 60 MB/s | 625 MB/s (SuperSpeed) | 1.25 GB/s
 | 1.5 MB/s (Full Speed) |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 2.5 GB/s (SuperSpeed+)

## Slide 42: USB 2.0/3.0
USB 2.0:
  2线用于供电(VBUS and GND)
  2线用于差分信号传输
USB 3.0:
  4线用于传输: SSTx+, SSTx−, SSRx+ and SSRx−
  全双工数据传输

## Slide 43: USB 2.0 引脚
Type-A and -B pinout |  |  |  | 
Pin | Name | Wire color |  | Description
1 | VBUS | Red or | Orange | +5 V
2 | D− | White or | Gold | Data−
3 | D+ | Green |  | Data+
4 | GND | Black or | Blue | Ground

## Slide 44: 差分信号(Differential signaling)

## Slide 45: 差分信号

## Slide 46: 数字用户线路
DSL: Digital Subscriber Line
常规电话线路本地局端的滤波器将带宽限制为4kHz。
3类UTP的带宽远远大于4kHz
  如果局端滤波器的限制策略为按需可调，则增加的带宽可用于宽带服务
不同类型xDSL
  ASDL:上行64k~1Mbps，下行1~8Mbps
  VDSL:
  HDSL:
  SDSL:

## Slide 47: ADSL接入模型
Internet
ADSL
Modem
ATU-C: ADSL Transmission Unit - Central
ATU-R: ADSL Transmission Unit – Remote
DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer
用户侧ATU-R
本地局ATU-C
Ethernet端口
用户配线架
滤波器
局端滤波器
交换机配线架
程控交换机

## Slide 48: 离散多音调调制
DMT：Discrete MultiTone modulation
将本地可用带宽（约1.1MHz）分成256个4312.5Hz的独立信道
  信道0：传统电话
  信道1~5：保留
  信道6~256：1个上行控制，1个下行控制，其它用于数据传输
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
……
……
4312.5Hz

## Slide 49: 常用的ADSL带宽分配
一般情况：80~90%的信道分配给下行，10~20%分配给上行
语音 | 4k | 4k | 4k | …… | 4k
上行 | 64k | 256k | 512k | …… | 1M
下行 | 512k | 1M | 2M | …… | 8M

## Slide 50: 概要
物理层功能
传输介质
物理接口
物理层互连设备
小结

## Slide 51: 物理层互联设备
物理层的网络设备：中继器、集线器
中继器作用于信号的电气部分
  重新产生信号，可以扩展局域网所覆盖的地理范围
对网络的要求：
  所连接的局域网具有相同的物理层和媒体访问控制协议
中继器

## Slide 52: 用中继器连接局域网
中继器
中继器
中继器
E
D
C
B
局域网L1
局域网L2
局域网L3
局域网L4
A

## Slide 53: 使用中继器的问题
性能
  有更多的站点访问媒体，会导致更多的流量，从而导致局域网性能的下降。
安全性
  更多的站点访问同一媒体，安全保障更加困难。

## Slide 54: 概要
物理层功能
传输介质
物理接口
物理层互连设备
小结

## Slide 55: 本章小结
物理层是分层体系结构中的最底层
为设备之间的数据通信提供一下服务
  传输介质及互连设备，
  尽可能地为上层提供透明服务
  为数据传输提供可靠的环境
规定了机械、电气、功能、规程4个特性
常用的传输介质
  两大类：导向性传输介质、非导向性传输介质
  双绞线、同轴电缆、光缆、短波、微波、可见光等
常用的互连设备
  中继器、集线器